## Slide 1: Aulas 11, 12 e 13
Aulas 11,12,13 - 1
Modelos de Harvard e Von Neumann
Pressupostos para a construção de um datapath genérico para uma arquitetura tipo MIPS
Análise dos blocos constituintes necessários à execução de um subconjunto de instruções de cada classe de instruções:
  Aritméticas e lógicas (add, addi, sub, and, or, slt, slti)
  Acesso à memória (lw, sw)
  Controlo de fluxo de execução (beq, bne, j)
Montagem de um datapath completo para execução de instruções num único ciclo de relógio (single-cycle)
José Luís Azevedo, Bernardo Cunha, Arnaldo Oliveira, Pedro Lavrador

## Slide 2: Modelo de von Neumann
CPU
Memory Input/Output
Datapath + Control
Data Bus Address Bus Control Bus
Memory – armazenamento de: programas, dados para processamento, resultados
CPU – processamento da informação através da execução do programa armazenado em memória
Input/Output – comunicação com dispositivos periféricos
Aulas 11,12,13 - 2

## Slide 3
Caracterizado por ser uma arquitetura que possibilita o armazenamento de programas no mesmo espaço de memória de dados possibilitando assim modificar e manipular tais programas.
A máquina de Von Neumann possui uma memória, uma unidade aritmética e lógica (ALU), uma unidade central de processamento (CPU) composta por diversos registos e uma unidade de controlo (CU) cuja função é a mesma da tabela de controlo da Máquina de Turing universal: buscar um programa na memória, instrução por instrução e executá-lo sobre os dados de entrada.
Um projecto de programa armazenado também permite que os programas sejam modificados em runtime.

## Slide 4: Modelo de von Neumann
Data Bus
Register 0
Register 1
Register n
Instruction Execution
Instruction Decoder
Timing and Control Unit (Synchronous State Machine)
Arithmetic and
Logic Unit
Add; Complement; Shift; Rotate; And; Or; Not; Xor; Int. Multiply; Int. Divide
Control Bus
Address Bus
Instruction Register
Data Register
Program Counter
Address Register
MEMORY
(data + program)
ADDRESS DATA
Address Bus
CONTROL
Data Bus
CPU
No Modelo de von Neumann existe apenas uma memória partilhada por instruções e por dados
Aulas 11,12,13 - 4

## Slide 5: Modelo de Harvard
Input/Output
Program Memory
CPU
Data Memory
Aulas 11,12,13 - 5
Datapath + Control
Program Memory - armazenamento de programas
Data Memory - armazenamento de dados para processamento,
resultados Control Bus
CPU - processamento da informação Address Bus
através da execução do programa
armazenado na memória de Data Bus
programa

## Slide 6: Modelo de Harvard
Aulas 11,12,13 - 5
Program Counter
Address egister
Instruction Register
Register 0
Register 1
Register n
Instruction Execution Instruction Decoder
Timing and Control Unit (Synchronous State Machine)
g
Data Re ister
R
i
Arithmet c and
Logic Unit
Add; Complement; Shift; Rotate; And; Or; Not; Xor; Int. Multiply; Int. Divide
Data Memory
ADDRESS DATA
ADDRESS DATA
Instruction Memory
No Modelo de Harvard existem duas memórias independentes (uma para instruções e outra para dados) que podem ser acedidas simultaneamente pelo CPU
Arquitetura de Computadores I
DETI-UA, 20198/1209
a vantagem ]e que no mesmo ciclo de relogio eu posso aceder a memoria e aos dados
processamento digital de sinal

## Slide 7: von Neumann versus Harvard – resumo
Modelo de von Neumann
  um único espaço de endereçamento para instruções e dados (i.e. uma única memória)
  acesso a instruções e dados é feito em ciclos de relógio distintos.
Modelo de Harvard
  dois espaços de endereçamento separados: um para dados e outro para instruções (i.e. duas memórias independentes)
  possibilidade de acesso, no mesmo ciclo de relógio, a dados e instruções (i.e. CPU pode fazer o fetch da instrução e ler os dados que a instrução vai manipular no mesmo ciclo de relógio)
  memórias de dados e instruções podem ter dimensões de palavra diferentes

## Slide 8: Implementação de um Datapath
O CPU consiste, fundamentalmente, em duas secções:
  Secção de dados - elementos operativos/funcionais para armazenamento, processamento e encaminhamento da informação:
    Registos internos
    Unidade Aritmética e Lógica (ALU)
    Elementos de encaminhamento (multiplexers)
  Unidade de controlo: responsável pela coordenação dos elementos da secção de dados, durante a execução de cada instrução
estrutura de suporte que permite o fluxo dos dados

## Slide 9: Implementação de um Datapath
As unidades funcionais que constituem o datapath são de dois tipos:
Elementos combinatórios (por exemplo a ALU)
Elementos de estado, isto é, que têm capacidade de armazenamento (por exemplo os registos internos *)
Um elemento de estado possui, pelo menos, duas entradas:
  Uma para os dados a serem armazenados
elementos com memoria, exemplo registos
internos.
+ a
memoria
eterna ao
cpu faz
Parte do
datapath *
Outra para o relógio, que determina o instante em que os dados são armazenados (interface síncrona)
Um elemento de estado pode ser lido em qualquer momento
A saída de um elemento de estado disponibiliza a informação que foi armazenada na última transição ativa do relógio
tempos de set up, tempos de high to low, etc./…
(*) Na abordagem que se faz a seguir considera-se a memória externa ao CPU como um elemento operativo integrante do datapath (elemento de estado)

## Slide 10: Implementação de um Datapath
Para além do sinal de relógio, um elemento de estado pode ainda ter sinais de controlo adicionais:
  Um sinal de leitura (read), que permite (quando ativo) que a informação armazenada seja disponibilizada na saída (leitura assíncrona) a menos que haja um atraso na propagacao
  Um sinal de escrita (write), que autoriza (quando ativo) a escrita de informação na próxima transição ativa do relógio (escrita síncrona)
Se algum destes dois sinais não estiver explicitamente representado, isso significa que a operação respetiva é sempre realizada. No caso da operação de escrita ela é realizada uma vez por ciclo, e coincide com a transição ativa do sinal de relógio
NOTA: Nos slides seguintes, havendo um sinal de relógio comum, e por uma questão de simplificação dos diagramas, o sinal de relógio pode não ser explicitamente representado

## Slide 11: Implementação de um Datapath
Registo de 32 bits
Exemplos de representação gráfica de blocos funcionais correspondentes a elementos de estado
Read Write
Memória para escrita e leitura (230 words de 32 bits)
30
Address
32
Data
Memory
O sinal “Read” pode não existir. Nesse caso a informação de saída estará sempre disponível e corresponderá ao conteúdo da posição de memória especificada na entrada “address”
Memória apenas para leitura (230 words de 32 bits)
30
Address
32
Data
Read
Memory
32
32
D31-0 Q31-0
Enable

## Slide 12: Implementação de um Datapath
Nos próximos slides faz-se uma abordagem à implementação de um datapath capaz de interpretar e executar o seguinte subconjunto de instruções do MIPS:
  As instruções aritméticas e lógicas (add, addi, sub, and, or, slt, slti)
  Instruções de acesso à memória: load word (lw) e store word (sw)
  As instruções de salto condicional (beq, bne) e salto
incondicional (j)
Como se verá, independentemente da quantidade e tipo de instruções suportadas por uma dada arquitetura, uma parte importante do trabalho realizado pelo CPU e da infra-estrutura necessária para executar essas instruções é comum a praticamente todas elas
e jal

## Slide 13: Implementação de um Datapath
No caso particular do MIPS, para qualquer instrução que compõe o set de instruções, as duas primeiras operações necessárias à sua realização são sempre as mesmas:
  Usar o conteúdo do registo Program Counter (PC) para indicar o endereço da memória do qual vai ser lida a próxima instrução
e efetuar essa leitura
Ler dois registos internos, usando para isso os índices obtidos nos respetivos campos da instrução (rs e rt):
  Nas instruções de transferência memóriaregisto (“lw”) e nas instruções que operam com constantes (imediatos) apenas o conteúdo de um registo é necessário (codificado no campo rs)
  Em todas as outras é sempre necessário o conteúdo de dois registos (exceto na instrução “jump”)
Depois destas operações genéricas, realizam-se as ações específicas para completar a execução da instrução em causa
com base na instrucao lida

## Slide 14: Implementação de um Datapath
As ações específicas necessárias para executar as instruções de cada uma das três classes de instruções descritas anteriormente são, em grande parte, semelhantes, independentemente da instrução exata em causa
Por exemplo, todas as classes de instruções (à exceção do salto incondicional) utilizam a ALU depois da leitura dos registos:
  as instruções aritméticas e lógicas para a execução da instrução
  as instruções de acesso à memória usam a ALU para calcular o endereço de memória
  a instrução de branch para efetuar a subtração que permite determinar se os operandos são iguais ou diferentes
A execução da instrução de salto incondicional ("j") resume-se à alteração incondicional do registo Program Counter (PC) – o novo valor é obtido a partir dos 26 LSB do código máquina da instrução e dos 4 bits mais significativos do valor atual do PC (ver aula 6)

## Slide 15: Implementação de um Datapath
Depois de utilizar a ALU, as ações que completam as várias classes de instruções diferem:
  as instruções aritméticas e lógicas armazenam o resultado à saída da ALU no registo destino especificado na instrução
  a instrução sw acede à memória para escrita do valor do registo lido anteriormente (codificado no campo rt)
  a instrução lw acede à memória para leitura; o valor lido da memória é, de seguida, escrito no registo destino especificado na instrução (codificado no campo rt)
  a instrução de branch pode ter que alterar o conteúdo do registo Program Counter (i.e. o endereço onde se encontra a próxima instrução a ser executada) no caso de a condição em teste ser verdadeira

## Slide 16: Implementação de um Datapath – Instruction Fetch
O processo de acesso à memória para leitura da próxima instrução é genericamente designado por Instruction Fetch
Por uma questão de simplificar a organização da informação, as instruções que compõem um programa são armazenadas sequencialmente na memória:
  se a instrução n se encontra armazenada no endereço k, então a instrução n+1 encontra-se armazenada no endereço k+x, em que x é a dimensão da instrução n, medida em bytes
no MIPS, a dimensão das instruções é fixa e igual a 4 bytes; o endereço k é sempre um múltiplo de 4
O processo de Instruction Fetch deverá, uma vez concluído, deixar o conteúdo do PC pronto para endereçar a próxima instrução
  No caso do MIPS, tal corresponde a adicionar a constante 4 ao valor atual do PC
4 de 4 bytes

## Slide 17: Implementação de um Datapath – Instruction Fetch
Instruction Address
Data (Instruction)
Instruction Memory
PC
32
32
Add
32
4
clock
30 MSbs
Reset
32
32 30
PC_in
PC_out
A parte do Datapath necessária à execução de um
Instruction Fetch toma, assim, a seguinte configuração
Exemplo
0x00400018
0x0040001C
0x400010
0x00400014
0x00400018
Clk
PC_in 0x00400014
PC_out
Cód. máquina instr.
Data
memoria abstracta, nao sabemos como é implementada ou de onde vem. probably tem um peripheral clock
atrasos de propagacao a vermelh.o

## Slide 18: Implementação de um Datapath – Atualização do PC
entity PCupdate is
port( clk :
reset :
in std_logic; in std_logic;
out std_logic_vector(31
downto
0));
pc :
end PCupdate;
architecture Behavioral of PCupdate is signal s_pc : unsigned(31 downto 0);
begin
process(clk)
begin
if(rising_edge(clk)) then
if(reset = '1') then
<= (others => '0');
<= s_pc + 4;
s_pc else
s_pc
end if; end if;
end process;
pc <= std_logic_vector(s_pc); end Behavioral;
Instruction Address
Data (Instruction)
Instruction Memory
PC
32
32
32
4
clock
30 MSbs
Reset
32
32 30
Add
rom que contem o codigo que eu nao vou alterar (flash)

## Slide 19: Implementação de um Datapath – Instruction Memory
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity instructionMemory is
: positive := 6); std_logic_vector(ADDR_BUS_SIZE-1 downto 0);
std_logic_vector(31 downto 0));
generic(ADDR_BUS_SIZE port( address : in
readData : out end instructionMemory;
architecture Behavioral of instructionMemory is
constant NUM_WORDS : positive := (2 ** ADDR_BUS_SIZE ); subtype TData is std_logic_vector(31 downto 0);
type TMemory is array(0 to NUM_WORDS - 1) of TData;
(X"8C010000", X"20210004", X"AC010004",
-- lw
-- addi
-- sw
$1,0($0)
$1,$1,4
$1,4($0)
array de 64 vectores de 64 bits
constant s_memory : TMemory :=
leitura de memoria apenas
others => X"00000000");
begin
readData <= s_memory(to_integer(unsigned(address))); end Behavioral; indice da memoria que eu quero ler

## Slide 20: Implementação de um Datapath
Que outros elementos operativos básicos serão necessários para suportar a execução das várias classes de instruções que estamos a considerar?
  Instruções aritméticas e lógicas
    Tipo R: add, sub, and, or, slt
    Tipo I: addi, slti
  Instruções de leitura e escrita da memória (Tipo I: lw, sw)
  Instruções de salto condicional (Tipo I: beq, bne)
Na análise que se segue, não se explicita a Unidade de Controlo. Esta unidade é responsável pela geração dos sinais de controlo que asseguram a coordenação dos elementos do datapath durante a execução de uma instrução

## Slide 21: Implementação de um Datapath – instruções tipo R
rs
( 3 )
rt
( 4 )
rd
( 2 )
shamt
( 0 )
funct
( 32 )
opcode
( 0 )
6 bits
5 bits
6 bits
0
Exemplo: add $2, $3, $4
31
5 bits 5 bits 5 bits
Código máquina: 0x00641020
jr é do tipo R
Operações realizadas na execução de uma instrução do tipo R:
  Instruction Fetch (leitura da instrução, cálculo de PC+4)
  Leitura dos registos operando (registos especificados nos campos “rs” e “rt” da instrução)
  Realização da operação na ALU (especificada no campo “funct”)
  Escrita do resultado no registo destino (especificado no campo “rd”)

## Slide 22: Implementação de um Datapath – instruções tipo R
Os elementos necessários à execução das instruções aritméticas e lógicas (tipo R) são:
  Uma ALU de 32 bits
  Um conjunto de registos internos (Banco de registos com 32
registos de 32 bits cada)
1 porto de escrita síncrona
2 portos de leitura assíncrona
Banco de Registos
Dados
Endereços dos registos
Dados
5
Read Reg. #1
Read Reg. #2
5
5
Write Reg.
Write Data
32
Read Data #2
WriteEnable
32
Read Data #1
32
Clock
A saída “zero” estará ativa (“1”) quando o resultado da operação for 0 (0x00000000)
ALU
Result
Operation
32
32
32
op1
op2
Zero
para fazer comparacoes (stl)

## Slide 23: Banco de Registos
O banco de registos pode ser implementado com duas memórias de duplo porto (um porto de escrita e um porto de leitura):
o porto de escrita do banco de registos é comum às duas memórias (i.e. a escrita é feita simultaneamente nas duas memórias)
cada memória fornece um porto de leitura independente
readReg1
readData1
5
32
writeData readData
Dual-port memory writeAddr readAddr writeEnable
writeEnable
writeData readData
Dual-port memory
writeAddr readAddr
32
5
32
5
writeData
writeReg
readReg2
readData2
clk
writeEnable

## Slide 24: Banco de registos (dual-port memory) – VHDL
: integer range 1 to 128 := 32;
: integer range 1 to 10 := 5);
entity DP_Memory is generic(WORD_BITS
ADDR_BITS
port(
clk : in std_logic;
-- asynchronous read port
readAddr readData
: in std_logic_vector(ADDR_BITS-1 downto 0);
: out std_logic_vector(WORD_BITS-1 downto 0);
-- synchronous | write port |  | 
writeAddr : in | std_logic_vector(ADDR_BITS-1 | downto | 0);
writeData : in | std_logic_vector(WORD_BITS-1 | downto | 0);
writeEnable : in std_logic); end DP_Memory;

## Slide 25: Banco de registos (dual-port memory) – VHDL
architecture Behavioral of DP_Memory is
subtype TDataWord is std_logic_vector(WORD_BITS-1 downto 0); type TMem is array (0 to 2**ADDR_BITS-1) of TDataWord; signal s_memory : TMem := (others => (others => '0'));
begin
process(clk, writeEnable) is begin
if(rising_edge(clk) ) then if(writeEnable = '1') then
<= writeData;
s_memory(to_integer(unsigned(writeAddr))) end if;
end if; end process;
readData <= (others => '0') when
(to_integer(unsigned(readAddr))
= 0) else
s_memory(to_integer(unsigned(readAddr)));
end Behavioral;

## Slide 26: Banco de registos – VHDL
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity RegFile is
port( clk : | in | std_logic; |  | 
writeEnable : | in | std_logic; |  | 
writeReg : | in | std_logic_vector( 4 | downto | 0);
writeData : | in | std_logic_vector(31 | downto | 0);
readReg1 : | in | std_logic_vector( 4 | downto | 0);
readReg2 : | in | std_logic_vector( 4 | downto | 0);
readData1 : | out | std_logic_vector(31 | downto | 0);
readData2 : | out | std_logic_vector(31 | downto | 0));
end RegFile;
Banco de Registos
Dados
Endereços dos registos
Dados
5
Read Reg. #1
Read Reg. #2
5
5
Write Reg.
Write Data
32
Read Data #2
WriteEnable
32
Read Data #1
32
Clock

## Slide 27: Banco de registos – VHDL
readReg1
readData1
5
32
writeData readData
Dual-port memory writeAddr readAddr writeEnable
writeEnable
writeData readData
Dual-port memory
writeAddr readAddr
32
5
32
5
writeData
writeReg
readReg2
readData2
clk
writeEnable
Structural of RegFile is
architecture begin rs_mem:
entity work.DP_Memory(Behavioral)
readReg1,
readData1,
port map(clk => clk, readAddr =>
readData =>
writeAddr =>
writeReg,
writeData => writeData, writeEnable => writeEnable);
rt_mem:
entity work.DP_Memory(Behavioral)
port map(clk
readAddr readData writeAddr writeData
=> clk,
=> readReg2,
=> readData2,
=> writeReg,
=> writeData, writeEnable);
writeEnable => end Structural;

## Slide 28: Implementação de um Datapath – instruções tipo R
A interligação dos elementos operativos será:
Exemplo: add $2, $3, $4
(0x00641020)

## Slide 29: Implementação de um Datapath – instruções tipo R
Ligação entre a memória de código e o Banco de Registos (Instruções tipo R)
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
I31
0
I31
0
0
0
0
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31
I31 I30 I29 I28 I27 I26 I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 I15 I14 I13 I12 I11
I10 I9 I8 I7 I6 I5 I4
I3 I2 I1 I0
Registos
Read Reg. #1
Write Reg.
Read Data #1
Read Data #2
Result
ALU
Zero
32
32
Operation
Read Reg. #2
Opcode  Unidade de controlo
Funct  Operação a realizar na ALU, nas instruções tipo R
32
PC
Address
rs
rt
rd
Program Memory
WriteEnabl Write Data
e
shamt
30
32
Somador
O valor à saída da memória é, neste exemplo, o código máquina da instrução
“add $2, $3, $4”, isto é, (0x00641020)

## Slide 30: Módulo para separação dos campos da instrução – VHDL
: | in | std_logic_vector(31 | downto | 0);
: | out | std_logic_vector(5 | downto | 0);
: | out | std_logic_vector(4 | downto | 0);
: | out | std_logic_vector(4 | downto | 0);
: | out | std_logic_vector(4 | downto | 0);
: | out | std_logic_vector(4 | downto | 0);
: | out | std_logic_vector(5 | downto | 0);
: | out | std_logic_vector(15 | downto | 0);
: | out | std_logic_vector(25 | downto | 0));
entity InstrSplitter is port( instruction
opcode
rs rt rd
shamt
funct imm jAddr
end InstrSplitter;
Behavioral of InstrSplitter is
architecture begin
opcode
rs rt rd
shamt
funct imm jAddr
<= instruction(31
<= instruction(25
<= instruction(20
<= instruction(15
<= instruction(10
<= instruction( 5
<= instruction(15
<= instruction(25
downto 26);
downto 21);
downto 16);
downto 11);
downto 6);
downto 0);
downto 0);
downto 0);
end Behavioral;

## Slide 31: Implementação de um Datapath (Instrução SW)
Endereço inicial da memória onde vai ser escrita a word de 32 bits armazenada no registo $2
Operações realizadas na execução de uma instrução “sw”:
  Instruction Fetch (leitura da instrução, cálculo de PC+4)
  Leitura dos registos que contêm o endereço-base e o valor a transferir (registos especificados nos campos “rs” e “rt”da instrução, respetivamente)
  Cálculo, na ALU, do endereço de acesso (soma algébrica entre o conteúdo do registo “rs” e o offset especificado na instrução)
  Escrita na memória
Exemplo: sw $2, 0x24( $4 )
extender o bit mais significativo

## Slide 32: Implementação de um Datapath (Instrução LW)
Endereço inicial da memória para leitura de uma word de 32 bits (vai ser escrita no registo $4)
Operações realizadas na execução de uma instrução “lw"
  Instruction Fetch (leitura da instrução, cálculo de PC+4)
  Leitura do registo que contém o endereço base (registo especificado no campo “rs” da instrução)
  Cálculo, na ALU, do endereço de acesso (soma algébrica entre o conteúdo do registo “rs” e o offset especificado na instrução)
  Leitura da memória
  Escrita do valor lido da memória no registo destino (especificado no campo “rt” da instrução)
Exemplo: lw $4,
0x2F( $15 )

## Slide 33: Implementação de um Datapath (Instruções lw e sw)
Os elementos necessários à execução das instruções de transferência de informação entre registos e memória (load e store) são, para além da ALU e do Banco de Registos:
  A memória externa (de dados)
Um extensor de sinal
16
32
Sign Extend
Data Memory
Write Data
Read Data
32
32
32
ReadEn
Address
WriteEn
O extensor de sinal cria uma constante de 32 bits em complemento para 2, a partir dos 16 bits menos significativos da instrução (o bit 15 é replicado nos 16 mais significativos da constante de saída)
Por uma questão de conveniência de desenho dos diagramas, o barramento de dados da memória (bidirecional) está separado em dados para escrita e dados de leitura

## Slide 34: Módulo de extensão de sinal – VHDL
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity SignExtend is
in std_logic_vector(15 downto 0); out std_logic_vector(31 downto 0));
port(dataIn :
dataOut : end SignExtend;
architecture Behavioral begin | of | SignExtend is
dataOut(31 downto 16) | <= | (others => dataIn(15));
dataOut(15 downto 0) | <= | dataIn;
end Behavioral;
16
32
Sign Extend
dataIn
dataOut

## Slide 35: Módulo de memória RAM – VHDL
entity RAM is
generic( ADDR_BUS_SIZE
DATA_BUS_SIZE
: positive := 6;
: positive := 32);
: in std_logic;
: in std_logic;
: in std_logic;
: in
: in
: out
std_logic_vector(ADDR_BUS_SIZE-1 std_logic_vector(DATA_BUS_SIZE-1 std_logic_vector(DATA_BUS_SIZE-1
downto 0);
downto 0);
downto 0));
port(clk
readEn writeEn address writeData readData
end RAM;
Data Memory
ADDR_BUS_SIZE
DATA_BUS_SIZE
readEn
address
writeData
writeEn
DATA_BUS_SIZE
readData

## Slide 36: Módulo de memória RAM – VHDL
architecture Behavioral of RAM is
constant NUM_WORDS : positive := (2 ** ADDR_BUS_SIZE ); subtype TData is std_logic_vector(DATA_BUS_SIZE-1 downto 0); type TMemory is array(0 to NUM_WORDS - 1) of TData;
signal s_memory : TMemory; begin
<= writeData;
process(clk) begin
if(rising_edge(clk)) then if(writeEn = '1') then
s_memory(to_integer(unsigned(address))) end if;
end if; end process;
readData <= s_memory(to_integer(unsigned(address))) when
end Behavioral;
readEn = '1' else (others => '-');
- = nao é relevante

## Slide 37: Implementação de um Datapath (Instruções lw e sw)
A interligação dos elementos operativos necessários à execução
do “sw” será:
Exemplo: sw $2, 0x24( $4 )
(0xAC820024)

## Slide 38: Implementação de um Datapath (Instruções lw e sw)
A interligação dos elementos operativos necessários à
execução do “lw” será:
Exemplo: lw $4, 0x2F( $15 )
(0x8DE4002F)

## Slide 39: Implementação de um Datapath (Instruções “imediatas”)
A interligação dos elementos operativos necessários à execução de instruções que operam com constantes ( “addi”, “slti”) será:
Exemplo: ad
di $4, $15, 0x2F
(0x21E4002F)
as detecoes de overflow so sao
detectadas nas sem sinal

## Slide 40: Implementação de um Datapath (Instruções de branch)
Operações realizadas na execução de uma instrução de branch:
  Instruction Fetch (leitura da instrução, cálculo de PC+4)
  Leitura dos registos a comparar
  Comparação dos valores dos registos (realização de uma operação de subtração na ALU)
  Cálculo do endereço-alvo da instrução de branch
(Branch Target Address - BTA) - ver aula 6
BTA = (PC + 4) + (instruction_offset * 4)
  Alteração do valor do registo PC:
    se a condição testada pelo branch for verdadeira PC = BTA
    se a condição testada pelo branch for falsa PC = PC + 4
Exemplo: beq $2, $3, 0x20

## Slide 41: Implementação de um Datapath (Instruções de branch)
Finalmente, os elementos necessários à execução das instruções de salto condicional implicam a inclusão dos seguintes elementos:
  left shifter (2 bits)
  um somador
Shift Left 2
Add
PC+4
(From Instruction Fetch Block)
O left shifter recupera os 2 bits menos significativos do instruction offset
que são desprezados no momento da codificação da instrução (ver aula 6)

## Slide 42: Módulo "left shifter" – VHDL
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
downto 0);
downto 0));
entity LeftShifter2 is
port(dataIn : in std_logic_vector(31 dataOut: out std_logic_vector(31
end LeftShifter2;
architecture Behavioral of LeftShifter2 is begin
dataOut <= dataIn(29 downto 0) & "00"; end Behavioral;
Shift Left 2
dataIn
dataOut

## Slide 43: Implementação de um Datapath (Instruções de branch)
Interligação dos elementos operativos necessários à execução de uma instrução de branch:
ALU
Result
Zero
Add
PC+4
(From Instruction Fetch Block)
Branch Target Address
Branch Control Logic
Shift
Left 2
32
32
32
Registos
Read Reg. #1
Read Reg. #2
Write Reg.
Write Data
Read
Data #1
Read Data #2
16
5
5
5
32
Instruction
32
Sign Extend
Ex.: beq $2, $3, 0x20
(0x10430020)

## Slide 44: Implementação de um Datapath – juntando tudo
Nos slides anteriores identificaram-se, separadamente, os blocos básicos constituintes do Datapath necessários à execução dos vários tipos de instruções
Como juntar e interligar os diversos blocos, por forma a servir todas as instruções?
  Identificação dos blocos que podem ser partilhados pelos vários tipos de instruções
  Desenvolvimento de uma estratégia que permita que os mesmos possam ser “configurados” para cada caso
(o suporte para a instrução J (jump) será introduzido mais tarde)

## Slide 45: Implementação de um Datapath – juntando tudo
Relembremos o formato de codificação dos três tipos de instruções:

## Slide 46: Implementação de um Datapath – juntando tudo
1º passo: combinação das instruções de acesso à memória com as instruções aritméticas e lógicas do tipo R e do tipo I:
Registos
ALU
Result
Instruction
Zero
32
32
5
5
32
16
32
M U X
32
M U
X
M U X
32
Read Reg. #1
Read Reg. #2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read Data #2
5
32
32
Data Memory
Address
Read Data
Write Data
Sign Extend
rs
5
rt
rd
Multiplexers para adequar os recursos às necessidades (encaminhamento)
Escolha do registo destino (3º campo nas instruções tipo R, 2º na instrução LW e nas aritméticas e lógicas imediatas)

## Slide 47: Implementação de um Datapath – juntando tudo
Fluxo da informação na execução de uma instrução do tipo
R. Exemplo: add $2,$3,$4
Registos
ALU
Result
Instruction
Zero
32
32
5
5
5
32
32
M
U X
32
M U
X
32
Read Reg. #1
Read Reg. #2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read Data #2
5
32
32
Data Memory
Address
Write Data
Read Data
Sign Extend
M U X
16
rs
( 3 )
rt
( 4 )
rd
( 2 )
shamt
( 0 )
funct
( 32 )
opcode
( 0 )

## Slide 48: Implementação de um Datapath – juntando tudo
Fluxo da informação na execução de uma instrução SW (store word). Exemplo: sw $2,0x24($4)
Registos
ALU
Result
Instruction
Zero
32
32
5
5
5
32
32
M U X
32
M U X
32
Read Reg. #1
Read Reg. #2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read Data #2
5
32
32
Data Memory
Address
Write Data
Read Data
Sign
Extend
M U X
16

## Slide 49: Implementação de um Datapath – juntando tudo
Fluxo da informação na execução de uma instrução LW (load word). Exemplo: lw $4,0x2F($15)
Registos
ALU
Result
Instruction
Zero
32
32
5
5
5
32
32
M U X
32
M U
X
32
Read Reg. #1
Read Reg. #2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read Data #2
5
32
32
Data Memory
Address
Write Data
Read Data
Sign
Extend
M U X
16

## Slide 50: Implementação de um Datapath – juntando tudo
Fluxo da informação na execução de uma instrução aritmética imediata. Exemplo: addi $4,$15,0x2F
Registos
ALU
Result
Instruction
Zero
32
32
5
5
5
32
32
M U X
32
M U
X
32
Read Reg. #1
Read Reg. #2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read Data #2
5
32
32
Data Memory
Address
Write Data
Read Data
Sign
Extend
M U X
16

## Slide 51: Implementação de um Datapath – juntando tudo
2º passo: inclusão do bloco Instruction Fetch
ALU
Result
Zero
32
32
5
5
5
32
16
32
M U X
32
M U
X
M U X
Read Reg. #2
Write Reg.
Write Data
Registos
Read Reg. #1
Read
Data #1
Read Data #2
5
32
32
Data Memory
Address
Write
Data
Read Data
Sign Extend
Instruction Memory
32
Instruction Address
Instruction
PC
32
Add
4

## Slide 52: Implementação de um Datapath – juntando tudo
3º passo: adição das instruções de salto condicional (branches)
ALU
Result
Zero
32
32
5
5
5
32
16
32
M U X
32
M U
X
M U X
Registos
Read
Reg. #1
Read Reg. #2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read Data #2
5
32
32
Data Memory
Address
Write Data
Read Data
Sign Extend
Instruction Memory
32
Instruction Address
Instruction
PC
32
4
Add
Add
Shift
Left 2
32
32
32
M U
X
32
PC+4
BTA
PC+4

## Slide 53: Implementação de um Datapath – juntando tudo
Fluxo da informação durante o instruction fetch
ALU
Result
Zero
32
32
5
5
5
32
16
32
M U X
32
M U
X
M U X
Registos
Read Reg. #1
Write Data
Read
Data #1
Read Data #2
Read Reg. #2
5 Write Reg.
32
32
Data Memory
Address
Write Data
Read Data
Sign Extend
Instruction Memory
32
Instruction Address
Instruction
PC
32
4
Add
Add
Shift
Left 2
32
32
32
M U
X
32
PC+4
PC+4

## Slide 54: Implementação de um Datapath – juntando tudo
Fluxo da informação na execução de uma instrução de
branch
ALU
Result
Zero
32
32
5
5
5
32
16
32
M U X
32
M U
X
M U X
Write Data
Registos
Read Reg. #1
Read
Data #1
Read Data #2
Read Reg. #2
5 Write Reg.
32
32
Data Memory
Address
Write Data
Read Data
Sign Extend
Instruction Memory
32
Instruction Address
Instruction
PC
32
4
Add
Add
Shift Left 2
32
32
32
M U
X
32
PC+4
PC+4
BTA

## Slide 55: Datapath single-cycle completo
Datapath completo com identificação dos sinais de controlo
Data Memory
A utilização de memórias distintas para dados e código, permite a execução de cada instrução num único ciclo de relógio
Que alterações é necessário fazer para incluir a execução do “bne” ?
Aulas 11,12,13 - 54
flag zero
negada. xor
DETI-UA, 2019/20 Arquitetura de Computadores I
unidade controlo combinatoria com clock, ou seja, o sistema ]e sincrono.
nao ha mult porque ocupa muito espa;ço combinatorio e condiciona a velocidade