## Slide 1: Aulas 14 e 15
José Luís Azevedo, Bernardo Cunha, Arnaldo Oliveira, Pedro Lavrador
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
A unidade de controlo principal do datapath single-cycle
A unidade de controlo da ALU
Desenho das unidades de controlo do datapath
e da ALU
Exemplos de funcionamento do datapath com unidade de controlo
Suporte para a instrução jump (j)

## Slide 2: Datapath – unidade de controlo
A unidade de controlo deve gerar os sinais de controlo (identificados a vermelho) para: 1) elementos de estado: banco de registos e memória de dados; 2) multiplexers e ALU
Data Memory
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I

## Slide 3: Datapath – unidade de controlo
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
Alguns dos elementos de estado presentes no datapath são acedidos em todos os ciclos de relógio (PC e memória de instruções). Nestes casos não há necessidade de explicitar um sinal de controlo
Outros elementos de estado podem ser lidos ou escritos dependendo da instrução que estiver a ser executada (memória de dados e banco de registos). Para estes é necessário explicitar os respetivos sinais de controlo
Para a ALU e para os elementos combinatórios que fazem o encaminhamento da informação (multiplexers) também é necessário definir os respetivos sinais de controlo
A escrita nos elementos de estado é sempre realizada de forma síncrona

## Slide 4: Datapath – unidade de controlo
Na abordagem feita nestes slides a operação da ALU é definida por uma unidade de controlo específica (ALU Control)
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I

## Slide 5: Unidade de controlo da ALU
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
As instruções básicas que fazem uso da ALU são:
  Load e store – para calcular o endereço da memória externa
  Branch if equal / not equal – para determinar se os operandos são iguais ou diferentes
  Aritméticas e lógicas – para efetuar a respetiva operação
A operação a realizar na ALU depende:
  dos campos opcode e funct nas instruções aritméticas e lógicas de tipo R: ALUControl = f(opcode, funct)
  do campo opcode nas restantes instruções:
ALUControl = f(opcode)
Assim, a geração dos sinais de controlo da ALU pode ser realizada em dois níveis:
  Nível 1: ALUOp = g (opcode)
  Nível 2: ALUControl = f (ALUOp, funct)

## Slide 6: Unidade de controlo da ALU
A relação entre o tipo de instruções, o campo “funct”, a operação efetuada pela ALU e os sinais de controlo da mesma, pode ser resumida pela seguinte tabela
Instruction | OpCode | Funct | ALU Action | ALUOp | ALU Control
load word | 100011 ( "lw") | xxxxxx | add | 00 | 010
store word | 101011 ("sw") | xxxxxx | add | 00 | 010
addi | 001000 ("addi") | xxxxxx | add | 00 | 010
branch if equal | 000100 ( "beq" ) | xxxxxx | subtract | 01 | 110
add | 000000 (R-Type) | 100000 | add | 10 | 010
subtract | 000000 (R-Type) | 100010 | subtract | 10 | 110
and | 000000 (R-Type) | 100100 | and | 10 | 000
or | 000000 (R-Type) | 100101 | or | 10 | 001
set if less than | 000000 (R-Type) | 101010 | set if less than | 10 | 111
set if less than imm | 001010 ( "slti" ) | xxxxxx | set if less than | 11 | 111
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
ALU Control | ALU Action
0 0 0 | And
0 0 1 | Or
0 1 0 | Add
1 1 0 | Subtract
1 1 1 | Set if Less Than
forca a alu a fazer uma soma independen temente do funct
forca a alu a fazer uma subtraccao.
10
operacao de tipo r

## Slide 7: Unidade de controlo da ALU
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ALUControlUnit is
port( ALUop : | in | std_logic_vector(1 | downto | 0);
funct : | in | std_logic_vector(5 | downto | 0);
ALUcontrol : | out | std_logic_vector(2 | downto | 0));
end ALUControlUnit;

## Slide 8: Unidade de controlo da ALU
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
architecture Behavioral of ALUControlUnit is begin
process(ALUop, funct) begin
case ALUop is
when "00" => -- LW, SW, ADDI
ALUcontrol <= "010"; when "01" => -- BEQ
ALUcontrol <= "110";
when "10" => -- R-Type instructions case funct is
when | "100000" | => | ALUcontrol | <= | "010"; | -- | ADD
when | "100010" | => | ALUcontrol | <= | "110"; | -- | SUB
when | "100100" | => | ALUcontrol | <= | "000"; | -- | AND
when | "100101" | => | ALUcontrol | <= | "001"; | -- | OR
when | "101010" | => | ALUcontrol | <= | "111"; | -- | SLT
when | others | => | ALUcontrol | <= | "010"; |  | 
end case;
when "11" => -- SLTI
ALUcontrol <= "111"; end case;
end process; end Behavioral;
ALU Control | ALU Action
0 0 0 | And
0 0 1 | Or
0 1 0 | Add
1 1 0 | Subtract
1 1 1 | Set if Less Than
ALUOp | ALU Action
00 | Add
01 | Subtract
10 | R-Type
11 | Set if Less Than

## Slide 9: Unidade de controlo principal
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
O desenho da unidade de controlo principal do nosso CPU simplificado apoia-se na observação de um conjunto de factos que decorrem da forma como são codificadas as instruções do MIPS:
  O campo op (Operation Code) está situado nos bits 31-26 de todas as instruções
  Os índices dos 2 registos que devem ser lidos (nas instruções em que tal se aplica), surgem sempre nos bits 25-21 (rs) e 20- 16 (rt).
  Nas instruções load/store, o registo base de endereçamento
está sempre nos bits 25-21 (rs)
  As constantes ou offsets surgem sempre nos bits 15-0 da instrução (à excepção do “j” em que a constante surge nos bits 25-0)
  O registo destino (quando se aplique) pode aparecer em um de dois campos: nos bits 20-16 (lw, addi, slti), ou nos bits 15-11 (instruções aritméticas e lógicas de tipo R)

## Slide 10: Unidade de controlo principal
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I

## Slide 11: Unidade de controlo principal
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
Sinal | Efeito quando não ativo ('0') | Efeito quando ativo ('1')
MemRead | Nenhum | O conteúdo da memória de dados no endereço indicado é apresentado à saída
MemWrite | Nenhum | O conteúdo do registo de memória de dados cujo endereço é fornecido é substituido pelo valor apresentado à entrada
ALUSrc | O segundo operando da ALU provém da segunda saída do File Register | O segundo operando da ALU provém dos 16 bits menos significativos da instrução após extensão do sinal
RegDst | O endereço do registo destino provém do campo rt | O endereço do registo destino provém do campo rd
RegWrite | Nenhum | O registo indicado no endereço de escrita é alterado pelo valor presente na entrada de dados
MemtoReg | O valor apresentado para escrita no registo destino provém da ALU | O valor apresentado na entrada de dados dos registos internos provém da memória externa
PCSrc | O PC é substituido pelo seu valor actual mais 4 | O PC é substituido pelo resultado do somador que calcula o endereço target do branch condicional
Branch | Nenhum | Indica que a instrução é um branch condicional
Teremos assim de especificar um total de sete (+1) sinais de
controlo (para além do ALUOp). São eles: operacoes de escrita nunca podem ser dont, care

## Slide 12: Unidade de controlo principal
Sinais de controlo gerados pela unidade controlo em função do tipo de instrução
Instrução | Opcode | RegDst | ALU Src | Memto Reg | Reg Write | Mem Read | Mem WRite | Branch | ALUOp[1..0]
R - Format | 000000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10
lw | 100011 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00
sw | 101011 | X | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 00
addi | 001000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00
beq | 000100 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 01
slti | 001010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11
Tal como a unidade de controlo da ALU, também a unidade de controlo principal é meramente combinatória.
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I

## Slide 13: Unidade de controlo principal
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ControlUnit is
in std_logic_vector(5 downto 0);
port(OpCode :
RegDst :
Branch : MemRead :
MemWrite : MemToReg : ALUsrc : RegWrite :
ALUop :
out std_logic; out std_logic; out std_logic; out std_logic; out std_logic; out std_logic; out std_logic;
out std_logic_vector(1 downto 0));
end ControlUnit;

## Slide 14
Unidade de controlo principal
Opcode Reg ALU Memto Reg Mem Mem ALUOp Dst Src Reg Write Read WRite Branch [1..0]
000000 1 0 0 1 0 0 0 10
100011 0 1 1 1 1 0 0 00
101011 X 1 X 0 0 1 0 00
001000 0 1 0 1 0 0 0 00
000100 X 0 X 0 0 0 1 01
DETI-UA, 2019/20 001010 0 1 0 1 0 0 0 11
architecture Behavioral of ControlUnit is begin
process(OpCode) begin
MemWrite <= '0';
'0'; MemRead <= '0';
'0'; RegWrite <= '0';
RegDst MemToReg ALUop
case OpCode
<= '0'; Branch <=
<= '0'; ALUsrc <=
<= "00";
is
when "000000" =>
-- R-Type instructions
ALUop RegDst
RegWrite <=
<= "10";
<= '1';
'1';
when "000100" =>
-- BEQ
ALUop Branch
<= "01";
<= '1';
when "100011" =>
-- LW
ALUsrc <=
MemToReg <=
MemRead <=
RegWrite <=
'1';
'1';
'1';
'1';
when "101011" =>
-- SW
ALUsrc <= '1';
MemWrite <= '1';
when "001000" =>
-- ADDI
ALUsrc <= '1';
RegWrite <= '1';
when "001010" =>
-- SLTI
ALUop ALUsrc
<= "11";
<= '1';
'1';
RegWrite <= when others =>
end case; end process;
end Behavioral;
Arquitetura de Computadores I
Aulas 14,15 - 14

## Slide 15: Análise do funcionamento do datapath
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
A execução de qualquer uma das instruções suportadas ocorre no intervalo de tempo correspondente a um único ciclo de relógio: tem início numa transição ativa do relógio e termina na transição ativa seguinte
Para simplificar a análise podemos, no entanto, admitir que a utilização dos vários elementos operativos é “sequencial” e decorre ao longo de um conjunto de operações que culminam com:
  escrita no Banco de Registos: instruções tipo R, LW, ADDI, SLTI
  escrita na Memória de Dados: SW
O Program Counter é sempre atualizado com:
  endereço-alvo da instrução BEQ, se os registos forem iguais (branch taken), ou PC+4 se forem diferentes (branch not taken)
  endereço-alvo da instrução J
  PC+4 nas restantes instruções

## Slide 16: Análise do funcionamento do datapath – operações
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
Fetch de uma instrução e cálculo do endereço da próxima instrução
Leitura de dois registos do Banco de Registos
A ALU opera sobre dois valores (a fonte dos valores a operar depende do tipo de instrução que estiver a ser executada)
O resultado da operação efetuada na ALU:
  é escrito no Banco de Registos (R-Type, addi e slti)
  é usado como endereço para escrever na memória de dados (sw)
  é usado como endereço para fazer uma leitura da memória de dados (lw) - o valor lido da memória de dados é depois escrito no Banco de Registos
  é usado para decidir qual o próximo valor do PC (beq / bne)

## Slide 17: Funcionamento do datapath nas instruções do tipo R
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
A instrução é lida e é calculado o valor de PC+4.
São lidos dois registos e a unidade de controlo determina, a partir do opcode (bits 31-26), o estado dos sinais de controlo.
A ALU opera sobre os dados lidos dos dois registos, de acordo com a função codificada nos bits 5-0 da instrução.
O resultado produzido pela ALU será escrito no registo especificado nos bits 15-11 da instrução (rd), na próxima transição ativa do relógio.

## Slide 18: Funcionamento do datapath nas instruções tipo R (1)
R Reg.#1
R Reg.#2
W Reg.
W Data
R Data #1
R Data #2
Sign Extend
16
32
Instruction Address
Instruction
[31-0]
4
32
32
Address
Write Data
Read Data
0 M
1 X
0 M
U
1 X
1 M U
0 X
0
M U
X
1
RegDst
RegWrite
ALUSrc
MemWrite
MemtoReg
Inst [25-21]
Inst [20-16]
Inst [15-11] U
Inst [15-0]
Inst [5-0]
ALUOp
Branch MemRead
Inst [31-26]
Control
Add
Add
Result
ALU
Zero
Shift
Left 2
PC
Ex:
0x00673020
(add $6,$3,$7)
clock
A instrução é lida e é calculado o valor de PC+4.
Register File
Instruction Memory
Data
Memory
ALU
Control
Aulas 14,15 - 18

## Slide 19: Funcionamento do datapath nas instruções tipo R (2)
São lidos dois registos e a unidade de controlo determina, a partir do opcode (bits 31-26), o estado dos sinais de controlo.
Aulas 14,15 - 19

## Slide 20: Funcionamento do datapath nas instruções tipo R (3)
A ALU opera sobre os dados lidos dos dois registos, de acordo com a função codificada nos bits [5-0] da instrução.
Aulas 14,15 - 20

## Slide 21: Funcionamento do datapath nas instruções tipo R (4)
O resultado produzido pela ALU será escrito no registo especificado nos bits 15-11 da instrução (rd), na próxima transição ativa do relógio.
Aulas 14,15 - 21

## Slide 22: Funcionamento do datapath na instrução load word ("lw")
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
A instrução é lida e é calculado o valor de PC+4.
É lido um registo e a unidade de controlo determina, a partir do opcode, o estado dos sinais de controlo.
A ALU soma o valor lido do registo especificado nos bits 25- 21 (rs) com os 16 bits (extendidos com sinal para 32) do campo offset da instrução (bits15-0).
O resultado produzido pela ALU constitui o endereço de acesso à memória de dados. A memória é lida nesse endereço.
A word lida da memória será escrita no registo especificado nos bits 20-16 da instrução (rt), na próxima transição ativa do relógio.
Aulas 14,15 - 22

## Slide 23: Funcionamento do datapath na instrução load word (1)
R Reg.#1
R Reg.#2
W Reg.
W Data
R Data #1
R Data #2
Sign Extend
16
32
Instruction Address
Instruction
[31-0]
4
32
32
Address
Write Data
Read Data
0 M
1 X
0 M
U
1 X
1 M
U
0 X
0
M U
X
1
RegWrite
ALUSrc
MemWrite
MemRead
MemtoReg
Inst [25-21]
Inst [20-16]
Inst [15-11] U
Inst [15-0]
ALU
Control
Inst [5-0]
ALUOp
RegDst Branch
Inst [31-26]
Control
Add
Add
Result
ALU
Zero
Shift Left 2
PC
Ex:
0x8D43FFFC
(lw $3,-4($10)
clock
A instrução é lida e é calculado o valor de PC+4.
Register File
Instruction Memory
Data Memory
Aulas 14,15 - 23

## Slide 24: Funcionamento do datapath na instrução load word (2)
É lido um registo e a unidade de controlo determina, a partir do opcode, o estado dos sinais de controlo.
R Reg.#1
R Reg.#2
W Reg.
W Data
R Data #1
R Data #2
Sign Extend
16
32
Instruction Address
Instruction
[31-0]
4
32
PC
32
Address
Write Data
Read
Data
0 M
1 X
0 M U
1 X
1 M
U
0 X
0
M U
Inst [25-21]
Inst [20-16]
Inst [15-11] U
Inst [15-0]
ALU
Control
Inst [5-0]
Inst [31-26]
Control
00
RegWrite
ALUSrc
MemWrite
MemRead
MemtoReg
ALUOp
RegDst Branch
Add
X
Add 1
Result
ALU
Zero
Shift Left 2
Ex:
0x8D43FFFC
(lw $3,-4($10)
clock
Register File
Instruction Memory
Data Memory
Aulas 14,15 - 24

## Slide 25: Funcionamento do datapath na instrução load word (3)
A ALU soma o valor lido do registo com os 16 bits (extendidos com sinal para 32) do campo offset da instrução (bits15-0).
Aulas 14,15 - 25

## Slide 26: Funcionamento do datapath na instrução load word (4)
O resultado produzido pela ALU constitui o endereço de acesso à memória de dados.
A memória é lida nesse endereço.
Aulas 14,15 - 26

## Slide 27: Funcionamento do datapath na instrução load word (5)
A word lida da memória será escrita no registo especificado nos bits 20-16 da instrução (rt), na próxima transição ativa do relógio.
Aulas 14,15 - 27

## Slide 28: Funcionamento do datapath na instrução branch if equal
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
A instrução é lida e é calculado o valor de PC+4.
São lidos dois registos e é determinado o estado dos sinais de controlo. Os 16LSBs da instrução (sign extended x 4) são somados a PC+4 (BTA).
A ALU faz a subtração dos dois valores lidos dos registos.
A saída "Zero" da ALU é utilizada para decidir qual o próximo valor do PC, que será atualizado na próxima transição ativa do relógio.
Aulas 14,15 - 28

## Slide 29: Funcionamento do datapath na instrução "beq" (1)
R Reg.#1
R Reg.#2
W Reg.
W Data
R Data #1
R Data #2
Sign Extend
16
32
Instruction Address
Instruction
[31-0]
4
32
32
Address
Write Data
Read Data
0 M
1 X
0 M
U
1 X
1 M
U
0 X
0
M U
X
1
RegWrite
ALUSrc
MemWrite
MemRead
MemtoReg
Inst [25-21]
Inst [20-16]
Inst [15-11] U
Inst [15-0]
ALU
Control
Inst [5-0]
ALUOp
RegDst Branch
Inst [31-26]
Control
Add
Add
Result
ALU
Zero
Shift Left 2
PC
Ex:
0x104C0003
(beq $2,$12,3)
clock
A instrução é lida e é calculado o valor de PC+4.
Register File
Instruction Memory
Data Memory
Aulas 14,15 - 29

## Slide 30: Funcionamento do datapath na instrução "beq" (2)
São lidos dois registos e é determinado o estado dos sinais de controlo. Os 16LSBs da instrução (sign extended x 4) são somados a PC+4.
Aulas 14,15 - 30

## Slide 31: Funcionamento do datapath na instrução "beq" (3)
A ALU efetua a subtração dos dois valores lidos dos registos. A saída "Zero" da ALU é utilizada para decidir qual o próximo valor do PC, que será atualizado na próxima transição ativa do relógio.
Aulas 14,15 - 31

## Slide 32: Datapath com suporte para a instrução "jump"
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
A instrução “jump” corresponde a um caso particular de codificação (instruções do tipo J). Nestas instruções existem apenas dois campos: o campo op (bits 31-26) e o campo de endereço (bits 25-0)
Nas instruções de “jump”, o endereço alvo (Jump Target Address) obtém-se pela concatenação dos bits 31-28 do PC+4 com os bits do campo de endereço da instrução (26 bits) multiplicados por 4.
Será necessário acrescentar ainda um bit de saída à unidade de controlo para selecionar a fonte de informação disponibilizada à entrada do PC
O datapath simplificado, com suporte para a instrução “j” (“jump”), fica com a configuração do slide seguinte

## Slide 33: Datapath com suporte para a instrução “jump”
R Reg.#1
R Reg.#2
W Reg.
W Data
R Data #1
R Data #2
Sign Extend
16
32
Instruction Address
Instruction
[31-0]
4
32
PC
32
Address
Write Data
Read Data
0 M
1 X
0 M
U
1 X
1 M U
0 X
RegDst
RegWrite
MemRead
MemtoReg
Inst [25-21]
Inst [20-16]
Inst [15-11] U
Inst [15-0]
ALU
Control
Inst [5-0]
ALUOp
MemWrite ALUSrc
Branch
0
M
U
X
1
0
1
M
U
X
Inst [25-0]
PC+4
Jump
Inst [31-26] Control
Shift Left
2 [27-0]
28
4
[31-28]
32
26
32
Add
Add
Result
ALU
Zero
Shift Left
2
clock
Register File
Instruction Memory
Data Memory
Reset
Módulo PCupdate
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I

## Slide 34: Módulo de atualização do PC, completo
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity PCupdate is port( clk :
reset : branch : jump :
zero : offset :
jAddr : pc :
in std_logic; in std_logic; in std_logic; in std_logic; in std_logic;
in std_logic_vector(31 downto 0); in std_logic_vector(25 downto 0); out std_logic_vector(31 downto 0));
end PCupdate;

## Slide 35: Módulo de atualização do PC, completo
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
architecture Behavioral of PCupdate is
signal s_pc, s_pc4, s_offset : unsigned(31 downto 0); begin
s_offset <= unsigned(offset(29 downto 0)) & "00"; -- Left shift s_pc4 <= s_pc + 4;
process(clk) begin
if(rising_edge(clk)) then if(reset = '1') then
(others => '0');
= '1') then -- Jump Target Address
s_pc <= else
if(jump
s_pc
<= s_pc4(31 downto 28) & unsigned(jAddr) & "00";
elsif(branch = '1' and zero = '1') then
s_pc <= s_pc4 + s_offset; -- Branch Target Address else
s_pc <= s_pc4; end if;
end if; end if;
end process;
pc <= std_logic_vector(s_pc); end Behavioral;

## Slide 36: Funcionamento do datapath na instrução J
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I
A instrução é lida e é calculado o valor de PC+4.
São determinados os sinais de controlo. O novo valor do PC é obtido a partir dos 26 LSB da instrução multiplicados por 4 (shift left 2) concatenados com os 4 bits mais significativos do PC atual.

## Slide 37: Funcionamento do datapath na instrução J (1)
A instrução é lida e é calculado o valor de PC+4.
Aulas 14,15 - 37

## Slide 38: Funcionamento do datapath na instrução J (2)
O novo valor do PC é obtido a partir dos 26 LSB da instrução multiplicados por 4 (shift left 2) concatenados com os 4 MSB do PC atual.
Aulas 14,15 - 38

## Slide 39: Visão global do processador
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I

## Slide 40: Execução de uma instrução no datapath single-cycle – exemplo
Vai iniciar-se o instruction fetch da instrução apontada pelo registo
$PC (0x00400024). Nesse instante o conteúdo dos registos do CPU e da memória de dados é o indicado. Qual o conteúdo dos registos após a execução da instrução?
0x10010034
0xA0FCF3F0
0x8CA30024
$5
0x10010010
Endereço | Valor |  | Endereço | Código máquina
(…) 0x10010030 | (…) 0x63F78395 |  | (…) 0x00400020 | (…) 0x00E82820
0x10010034 | 0xA0FCF3F0 |  | 0x00400024 | 0x8CA30024
0x10010038 | 0x147FAF83 |  | 0x00400028 | 0x00681824
(…) | (…) |  | (…) | (…)
$PC | 0x00400024 |  | $PC | 0x00400028
$3 | 0x7F421231 |  | $3 | 0xA0FCF3F0
$4 | 0x15A73C49 |  | $4 | 0x15A73C49
$5 | 0x10010010 |  | $5 | 0x10010010
0x8CA30024
Mem Addr: 0x10010010 + 0x24 = 0x10010034
10001100101000110000000000100100
0x8CA30024  lw $3, 0x24($5)
10001100101000110000000000100100 $3 = [0x10010034] = 0xA0FCF3F0
DETI-UA, 2019/20
Arquitetura de Computadores I

## Slide 41: Execução de uma instrução no datapath single-cycle –
diagrama temporal
0X00400028
PC
Instruction
Inst[31-26]
Inst[25-21]
Inst[20-16]
Inst[15-00]
Reg 1 Data
Reg 2 Data ALU Result
(Mem Read Address)
Mem Read Data
RegDst
Clock
Ciclo de Instrução
0x00400024
PC input
0x00400028
0x00400
024
0x10010010
0x7F421231
0x10010034
0x8CA30024 lw $3, 0x24($5)
(OP) 100011 (0x23)
(rs) 00101 (0x05)
(rt) 00011 (0x03)
0000 0000 0010 0100 (0x0024)
0xA0FCF3F0
MemRead
MemToReg
Sinais da Unidade de Controlo
ALUOp
00
ALUSrc
RegWrite

## Slide 42
PC
Instruction
Inst[31-26]
Inst[25-21]
Inst[20-16] Inst[15-00]
Reg 1 Data
Reg 2 Data ALU Result
(Mem Read Address)
Mem Read Data
RegDst
MemRead
MemToReg
ALUOp
Clock
PC input
0x00400024
00
Sinais da Unidade de
op rs rt offset 10001100101000110000000000100100
4
1
9
0
8
0
9
Ciclo de Instrução
$PC 0040002
0x00400028 $3 7F42123
0x00400024 0X00400028 $4 15A73C4
0x8CA30024 lw $3, 0x24($5) $5 1001001
(OP) 100011 (0x23)
Valor lido
(rs) 00101 (0x05) da memória
(rt) 00011 (0x03) é escrito no registo $3
0000 0000 0010 0100 (0x0024)
0x10010010
0x7F421231 $PC 0040002
0x10010034 $3 A0FCF3F
0xA0FCF3F0 $4 15A73C4
$5 1001001
0
Controlo
ALUSrc
RegWrite

## Slide 43
0X00400028
PC
Instruction
Inst[31-26]
Inst[25-21]
Inst[20-16]
Inst[15-00]
Reg 1 Data
Reg 2 Data ALU Result
(Mem Read Address)
Mem Read Data
RegDst
MemRead
MemToReg
ALUOp
ALUSrc
RegWrite
Clock
Ciclo de Instrução
0x00400024
PC input
0x00400028
0x00400024
0x10010010
0x7F421231
0x10010034
0x8CA30024 lw $3, 0x24($5)
(OP) 100011 (0x23)
(rs) 00101 (0x05)
(rt) 00011 (0x03)
0000 0000 0010 0100 (0x0024)
0xA0FCF3F0
00
Valor lido da memória é escrito no registo $3
Sinais da Unidade de Controlo
op rs rt offset 10001100101000110000000000100100
$PC 00400024
$3 7F421231
$4 15A73C49
$5 10010010
$PC 00400028
$3 A0FCF3F0
$4 15A73C49
$5 10010010