## Slide 1: Aulas 19, 20, 21 e 22
José Luís Azevedo, Bernardo Cunha, Arnaldo Oliveira, Pedro Lavrador
Pipelining
  Definição - exemplo prático por analogia
  Adaptação do conceito ao caso do MIPS
  Problemas da solução pipelined
Construção de um datapath com pipelining
  Divisão em fases de execução
  Execução das instruções
Pipelining hazards
  Hazards estruturais: replicação de recursos
  Hazards de controlo: stalling, previsão, delayed branch
  Hazards de dados: stalling, forwarding
Datapath para o MIPS com unidades de forwarding e stalling

## Slide 2: Introdução
Pipelining é uma técnica de implementação de arquiteturas do set de instruções (ISA), através da qual múltiplas instruções são executadas com algum grau de sobreposição temporal
O objetivo é aproveitar, de forma o mais eficiente possível, os recursos disponibilizados pelo datapath, por forma a maximizar a eficiência global do processador

## Slide 3: Pipelining - exemplo por analogia
O exemplo de pipelining que iremos observar de seguida apoia-se num conjunto de tarefas simples e intuitivas: o processo de tratamento da roupa suja 
Neste exemplo, o tratamento da roupa suja desencadeia-se nas seguintes quatro fases:
  Lavar uma carga de roupa na máquina respetiva
  Secar a roupa lavada na máquina de secar
  Passar a ferro e dobrar a roupa
  Arrumar a roupa dobrada no guarda roupa respetivo

## Slide 4: Pipelining - exemplo por analogia
carga #1
carga #2
(…)
carga #n
Lavar
Secar
Engomar
Arrumar
carga #1
carga #2
(…)
carga #n
carga #1
carga #1
carga #2
(…)
carga #n
carga #1
carga #1
carga #2
(…)
carga #n
carga #1
carga #1
carga #2
(…)
carga #n
carga #1
carga #2
(…)
carga #n
carga #1
carga #2
carga #2
(…)
carga #n
carga #1
carga #2
carga #2
(…)
carga #n
carga #1
carga #2
carga #2
Numa versão não pipelined, o processamento de N cargas de roupa seria:
carga #1
carga #2 (…) carga #n

## Slide 5: Pipelining - exemplo por analogia
Este processo pode então ser descrito temporalmente do seguinte modo:
0
0:15 0:30 0:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30 2:45 3:00 3:15 3:30 3:45 4:00
Tempo
Se o tempo para tratar uma carga de roupa for uma hora, tratar quatro cargas demorará quatro horas.

## Slide 6: Pipelining - exemplo por analogia
Na versão pipelined, aproveita-se para carregar uma nova carga de roupa na máquina de lavar mal esteja concluída a lavagem da primeira carga
O mesmo princípio se aplica a cada uma das restantes três tarefas
Quando se inicia a arrumação da primeira carga, todos os passos (chamados estágios ou fases em pipelining) estão a funcionar em paralelo
Maximiza-se assim a utilização dos recursos disponíveis

## Slide 7: Pipelining - exemplo por analogia
carga #1
carga #2
carga #3
carga #4
Lavar
Secar
Engomar
Arrumar
carga #5
carga #1
carga #2
carga #3
carga #4
carga #1
carga #5
carga #2
carga #1
carga #3
carga #4
carga #1
carga #2
carga #5
carga #1
carga #2
carga #3
carga #2
carga #4
carga #1
carga #3
carga #5
carga #1
carga #3
carga #2
carga #4
carga #2
carga #3
carga #1
carga #5
carga #4
carga #5
carga #3
carga #2
carga #4
Na versão pipelined, o processamento das cargas de roupa seria (admitindo tempo nulo entre a comutação de tarefas):
carga #1
carga #2
carga #3
carga #4
carga #5

## Slide 8: Pipelining - exemplo por analogia
Carga de roupa
O processo de tratamento da versão pipelined pode então ser descrito temporalmente do seguinte modo:
0 0:15 0:30 0:45 1:00 1:15 1:30 1:45
Tempo
Na versão pipelined, o tempo total para tratar quatro cargas será de 1h45. Ou seja 135 minutos menos (240 – 105).

## Slide 9: Pipelining - exemplo por analogia
O paradoxo aparente da solução pipelined é que o tempo necessário para o processamento completo de uma carga de roupa não difere do tempo de execução da solução não pipelined
A eficiência da solução com pipelining decorre do facto de, para um número grande de cargas de roupa, todos os passos intermédios estarem a executar em paralelo
O resultado é o aumento do número total de cargas de roupa processadas por unidade de tempo (throughput)
Qual o ganho de desempenho que se obtém com o sistema
pipelined relativamente ao sistema normal?

## Slide 10: Pipelining – ganho de desempenho
O tratamento de N cargas de roupa num sistema com F fases demorará idealmente (admitindo que cada fase demora 1 unidade de tempo):
TNON-PIPELINE  N F
T
Desempenho
PIPELINE
NON-PIPELINE
TPIPELINE  F  (N -1)  (F -1)  N
DesempenhoPIPELINE
(F - 1)  N
N  F

 TNON-PIPELINE
Sistema não pipelined:
Se N >> (F-1), então:
N
Ganho  N  F  F
Sistema pipelined:
Ganho obtido com a solução pipelined:
t
1
2
3
4
0
0:15 0:30 0:45 1:00 1:15 1:30 1:45

## Slide 11: Pipelining – ganho de desempenho
No limite, para um número de cargas de roupa muito elevado, o ganho de desempenho (medido na forma da razão entre os tempos necessários ao tratamento da roupa, num e noutro modelo) é da ordem do número de tarefas realizadas em paralelo (isto é, igual ao número de fases do processo)
Genericamente, poderíamos afirmar que o ganho em velocidade de execução é igual ao número de estágios do pipeline (F)
No exemplo observado, o limite teórico estabelece que a solução pipelined é quatro vezes mais rápida do que a solução não pipelined
A adopção de pipelines muito longos (com muitos estágios) pode, contudo, como veremos mais tarde, limitar drasticamente a eficiência global

## Slide 12: Pipelining no MIPS
Os mesmos princípios que observámos para o caso do tratamento da roupa, podem igualmente ser aplicados aos processadores
No caso do MIPS, como já sabemos, as instruções podem ser divididas genericamente em cinco fases (estágios, etapas):
  Instruction fetch (ler a instrução da memória), incremento do PC
  Operand fetch (ler os registos) e descodificar a instrução (o formato de instrução do MIPS permite que estas duas tarefas possam ser executadas em paralelo)
  Execute (executar a operação ou calcular um endereço)
  Memory access (aceder à memória de dados para leitura ou escrita)
  Write-Back (escrever o resultado no registo destino)
Parece assim razoável admitir a construção de uma solução pipelined do datapath do MIPS que implemente cinco estágios distintos, um para cada fase da execução das instruções

## Slide 13: Pipelining no MIPS
sub $t2, $t9, $s3
add $s0, $a1, $a2
andi $s3, $t5, 0x01
sll $a1, $a2, 5
nor $a2, $a2, $t1
and $a3, $t2, $t1
sra $s0, $t2, 1
or $t1, $s3, $t9
OR
sub $t2, $t9, $s3
add $s0, $a1, $a2
andi $s3, $t5, 0x01
sll $a1, $a2, 5
nor $a2, $a2, $t1
and $a3, $t2, $t1
sra $s0, $t2, 1
or $t1, $s3, $t9
SUB
OR
or $t1, $s3, $t9
add $s0, $a1, $a2
andi $s3, $t5, 0x01
sll $a1, $a2, 5
nor $a2, $a2, $t1
and $a3, $t2, $t1
sra $s0, $t2, 1
sub $t2, $t9, $s3
ADD
SUB
OR
or $t1, $s3, $t9
sub $t2, $t9, $s3
andi $s3, $t5, 0x01
sll $a1, $a2, 5
nor $a2, $a2, $t1
and $a3, $t2, $t1
sra $s0, $t2, 1
add $s0, $a1, $a2
ANDI
SUB
ADD
OR
or $t1, $s3, $t9
sub $t2, $t9, $s3
add $s0, $a1, $a2
sll $a1, $a2, 5
nor $a2, $a2, $t1
and $a3, $t2, $t1
sra $s0, $t2, 1
andi $s3, $t5, 0x01
SLL
ANDI
ADD
SUB
OR
or $t1, $s3, $t9
sub $t2, $t9, $s3
add $s0, $a1, $a2
andi $s3, $t5, 0x01
nor $a2, $a2, $t1
and $a3, $t2, $t1
sra $s0, $t2, 1
sll $a1, $a2, 5
NOR
SLL
ANDI
ADD
SUB
or $t1, $s3, $t9
sub $t2, $t9, $s3
add $s0, $a1, $a2
andi $s3, $t5, 0x01
sll $a1, $a2, 5
and $a3, $t2, $t1
sra $s0, $t2, 1
nor $a2, $a2, $t1
AND
NOR
SLL
ANDI
ADD
or $t1, $s3, $t9
sub $t2, $t9, $s3
add $s0, $a1, $a2
andi $s3, $t5, 0x01
sll $a1, $a2, 5
nor $a2, $a2, $t1
sra $s0, $t2, 1
and $a3, $t2, $t1
SRA
AND
NOR
SLL
ANDI
or $t1,
sub $t2,
add $s0, andi $s3, sll $a1,
nor $a2,
and $a3,
sra $s0, (…)
$s3, $t9
$t9, $s3
$a1, $a2
$t5, 0x01
$a2, 5
$a2, $t1
$t2, $t1
$t2, 1
1
2
3
4
5
1(IF)
2(ID)
1(IF)
3(EX)
2(ID)
1(IF)
4(MEM)
3(EX)
2(ID)
1(IF)
5(WB)
4(MEM)
3(EX)
2(ID)
1(IF)
5(WB)
4(MEM)
3(EX)
2(ID)
1(IF)
5(WB)
4(MEM)
3(EX)
1(IF)
2(ID)
5(WB)
4(MEM)
3(EX)
2(ID)
1(IF)
Instr. Fetch
PC+4
Instr. Decode
Operand Fetch
Execute
Calc. Memory Address
Mem. Access
Write-Back

## Slide 14: Pipelining – Problemas (exemplo 1)
add $t2, $t3, $t4
sub $t3, $t4, $t5
and $t4, $t5, $t6
lw $t5, 16($t9)
lw $t1, 0($t9)
LW
add $t2, $t3, $t4
sub $t3, $t4, $t5
and $t4, $t5, $t6
lw $t5, 16($t9)
lw $t1, 0($t9)
ADD
LW
lw $t1, 0($t9)
sub $t3, $t4, $t5
and $t4, $t5, $t6
lw $t5, 16($t9)
add $t2, $t3, $t4
SUB
ADD
LW
lw $t1, 0($t9)
add $t2, $t3, $t4
and $t4, $t5, $t6
lw $t5, 16($t9)
sub $t3, $t4, $t5
AND
ADD
SUB
LW
0($t9)
16($t9)
lw $t1,
add $t2,
sub $t3,
and $t4,
lw $t5,
$t3, $t4
$t4, $t5
$t5, $t6
1
2
3
No quarto estágio da primeira instrução e no primeiro da quarta instrução é necessário efetuar, simultaneamente, um acesso à memória para leitura de dados e para o instruction fetch
Se existir apenas uma memória para dados e código, as duas operações não podem ser executadas em paralelo
4 5
Instr. Fetch
PC+4
Instr. Decode
Operand Fetch
Execute
Calc. Memory Address
Mem. Access
Write-Back

## Slide 15: Pipelining – Problemas (exemplo 2)
beq $t1, $t2, Z1
lw $s3, 300($a0)
(…)
or $t7, $t8, $t9
add $t4, $t5, $t6
Z1:
ADD
beq $t1, $t2, Z1
lw $s3, 300($a0)
(…)
or $t7, $t8, $t9
add $t4, $t5, $t6
Z1:
BEQ
ADD
add $t4, $t5, $t6
lw $s3, 300($a0)
(…)
or $t7, $t8, $t9
beq $t1, $t2, Z1
Z1:
BEQ
ADD
300($a0)
$t7, $t8, $t9
add $t4,
beq $t1,
lw $s3, (…)
$t5, $t6
$t2, Z1
Z1: or
1
???
2
3
Qual a próxima instrução a ler da memória (LW / OR) assumindo que a decisão do branch só é tomada no 3º estágio do pipeline?
Mesmo admitindo que existe h/w dedicado para avaliar a condição do branch logo no 2º estágio, a unidade de controlo terá sempre que esperar pela execução desse estágio para saber qual a próxima instrução a ler da memória.
4 5
Instr. Fetch
PC+4
Instr. Decode
Operand Fetch
Execute
Calc. Memory Address
Mem. Access
Write-Back

## Slide 16: Pipelining – Problemas (exemplo 3)
sub $t2, $s0, $t3
add $s0, $t0, $t1
lw $t4, 0($s2)
ADD
sub $t2, $s0, $t3
add $s0, $t0, $t1
lw $t4, 0($s2)
SUB
ADD
add $s0, $t0, $t1
lw $t4, 0($s2)
sub $t2, $s0, $t3
LW
SUB
ADD
add $s0, $t0, $t1 sub $t2, $s0, $t3
lw
$t4,
0($s2)
1
2
3
A instrução de subtração não
pode avançar para o estágio seguinte uma vez que o seu operando, $s0, ainda não foi calculado e armazenado no registo destino pela instrução anterior.
4 5
Instr. Fetch
PC+4
Instr. Decode
Operand Fetch
Execute
Calc. Memory Address
Mem. Access
Write-Back

## Slide 17: Datapath pipelined para o MIPS
Para tornar a discussão mais concreta, vamos construir um datapath que implemente um pipeline, que suporte as instruções que já considerámos anteriormente, isto é:
  acesso à memória: load word (lw) e store word (sw)
  instruções tipo R: add, sub, and, or e slt
  Instruções imediatas: addi e slti
  branch if equal (beq)
Começamos por comparar os tempos necessários à execução destas instruções num datapath single cycle e num datapath pipelined, tomando como referência os seguintes tempos de execução de cada um das fases:
Instruction | Instruction Fetch | Register Read | ALU Operation | Memory Access | Register Write
Load word (lw) | 2 ns | 1 ns | 2 ns | 2 ns | 1 ns
Store word (sw) | 2 ns | 1 ns | 2 ns | 2 ns | 
R-Type (add, sub, and, or, slt) | 2 ns | 1 ns | 2 ns |  | 1 ns
Branch (beq) | 2 ns | 1 ns | 2 ns |  | 
Immediate (addi, slti) | 2 ns | 1 ns | 2 ns |  | 1 ns

## Slide 18: Datapath pipelined para o MIPS
De acordo com a tabela fornecida, e para a solução single cycle, teremos que ajustar o período do relógio ao tempo necessário para executar a instrução mais lenta (lw)
Ou seja, na solução single cycle todas as instruções, independentemente do tempo mínimo que poderiam durar, serão executadas num tempo de 8ns
Para verificarmos como comparar o tempo de execução de um trecho de código por cada uma das soluções (pipelined e não pipelined), observemos o exemplo do slide seguinte

## Slide 19: Datapath pipelined para o MIPS
Execução do programa
Execução do programa
Embora alguns estágios pudessem executar em menos tempo, o período do relógio do datapath pipelined tem que ser ajustado para o atraso de propagação do elemento operativo mais lento, 2 ns no exemplo.
Single-cycle

## Slide 20: Datapath pipelined para o MIPS
O instruction set do MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) foi concebido para uma implementação em pipeline. Os aspetos fundamentais a considerar são:
  Instruções de comprimento fixo. Instruction Fetch e Instruction Decode podem ser feitos em estágios sucessivos uma vez que a unidade de controlo não tem que se preocupar com a dimensão da instrução descodificada
  Poucos formatos de instrução, com a referência aos registos a ler sempre no mesmo campo. Isto permite que os registos sejam lidos no segundo estágio ao mesmo tempo que a instrução é descodificada pela unidade de controlo
  Referências à memória só aparecem em instruções de load/store. O terceiro estágio pode assim ser usado para executar a instrução ou para calcular o endereço de memória, permitindo o acesso à memória no estágio seguinte
  Os operandos em memória têm que estar alinhados. Desta forma qualquer operação de leitura/escrita da memória pode ser feita num único estágio

## Slide 21: Datapath pipelined para o MIPS
A solução pipelined para o MIPS parte do modelo do datapath single-cycle
A organização implementa as cinco fases sequenciais em que são decomponíveis as instruções:
  (IF) - Instruction fetch (ler a instrução da memória), incremento do PC
  (ID) - Operand fetch (ler os registos) e descodificar a instrução (o formato de instrução do MIPS permite que estas duas tarefas possam ser executadas em paralelo)
  (EX) - Executar a operação ou calcular um endereço
  (MEM) - Memory access (aceder à memória de dados para leitura ou escrita)
  (WB) - Write-back (escrever o resultado no registo destino)
Na solução apresentada no slide seguinte não são identificados os sinais de controlo nem a respetiva unidade de controlo

## Slide 22: Divisão em fases de execução
IF
Instruction Fetch PC Increment
ID
Instruction Decode Operand Fetch
EX
Execute Address Calc.
MEM
Memory Access
WB:
Write Back
Read Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read Data #2
5
5
5
16
32
M U X
Instruction Memory
Instruction Address
Instruction
P C
4
32
32
M
U
X
Shift Left 2
M U X
Add
Result
ALU
Zero
Add
Data Memory
Address
Read
Data
Write Data
Sign Extend
Register File
32

## Slide 23: Divisão em fases de execução
Read Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Data #1
Data #2
5
5
5
16
32
M U
X
Instruction Memory
Instruction Address
Instruction
P C
4
32
32
M U
X
Shift Left
2
M U X
Add
Result
ALU
Zero
Add
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
Data Memory
Address
Write Data
Read Data
Read 32
Read 32
32
32
32
32
32
32
Sign Extend
Register File
32
32
IF
Instruction Fetch PC Increment
ID
Instruction Decode Operand Fetch
EX
Execute Address Calc.
MEM
Memory Access
WB:
Write Back

## Slide 24: Divisão em fases de execução (com o sinal de relógio)
Read Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read Data #2
5
5
5
16
32
M U X
Instruction Memory
Instruction Address
Instruction
P C
4
32
32
M U
X
Shift Left
2
M U X
Add
Result
ALU
Zero
Add
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
Sign
Extend
Data Memory
Address
Write Data
Read Data
32
32
32
32
32
32
32
32
clock
Register File
32
32
IF
Instruction Fetch PC Increment
ID
Instruction Decode Operand Fetch
EX
Execute Address Calc.
MEM
Memory Access
WB:
Write Back

## Slide 25: Execução de instruções
Write Data
Data #1
Data #2
5 Read Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
5
5
16
32
M U
X
Instruction Memory
Instruction Address
Instruction
P C
4
32
32
M U X
Shift Left
2
M U X
Add
Result
ALU
Zero
Add
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
Sign
Extend
Data Memory
Address
Write Data
Read Data
Read 32
Read 32
32
32
32
32
32
32
clock
Register File
32
32
lw $1, 0($2)
add $6, $4, $4 and $7, $2, $3 sub $3, $7, $5 sw $4, 0($1)
lw $1, 0($2)
lw $1, 0($2)
add $6, $4, $4 and $7, $2, $3 sub $3, $7, $5 sw $4, 0($1)
add $6, $4, $4
lw $1, 0($2)
lw $1, 0($2)
add $6, $4, $4 and $7, $2, $3 sub $3, $7, $5 sw $4, 0($1)
and $7, $2, $3
add $6, $4, $4
lw $1, 0($2)
lw $1, 0($2)
add $6, $4, $4 and $7, $2, $3 sub $3, $7, $5 sw $4, 0($1)
sub $3, $7, $5
and $7, $2, $3
add $6, $4, $4
lw $1, 0($2)
lw $1, 0($2)
add $6, $4, $4 and $7, $2, $3 sub $3, $7, $5 sw $4, 0($1)
sw $4, 0($1)
sub $3, $7, $5
and $7, $2, $3
add $6, $4, $4
lw $1, 0($2)
lw $1, 0($2) add $6, $4, $4 and $7, $2, $3 sub $3, $7, $5 sw $4, 0($1)
Qual o registo selecionado para escrita quando LW está em WB?
???

## Slide 26: Datapath pipelined – 1ª versão
Read
Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read Data #2
5
5
16
32
M U X
Instruction
Memory
Instruction Address
Instruction
P C
4
32
5
M U X
Shift Left
2
M U X
Add
Result
ALU
Zero
Add
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
Sign Extend
Data Memory
Address
Read
Data
Write Data
Inst [15:0]
Inst [20:16]
Inst [15:11]
M U X
File Register
32
RT
RD
RDD
lw $1, 0($2)
add $6, $4, $4 and $7, $2, $3 sub $3, $7, $5 sw $4, 0($1)
lw $1, 0($2)
add $6, $4, $4 and $7, $2, $3 sub $3, $7, $5 sw $4, 0($1)
lw $1, 0($2)
lw $1, 0($2)
add $6, $4, $4 and $7, $2, $3 sub $3, $7, $5 sw $4, 0($1)
add $6, $4, $4
lw $1, 0($2)
lw $1, 0($2)
add $6, $4, $4 and $7, $2, $3 sub $3, $7, $5 sw $4, 0($1)
and $7, $2, $3
add $6, $4, $4
lw $1, 0($2)
lw $1, 0($2)
add $6, $4, $4 and $7, $2, $3 sub $3, $7, $5 sw $4, 0($1)
sw $4, 0($1)
sub $3, $7, $5
and $7, $2, $3
add $6, $4, $4
lw $1, 0($2)
lw $1, 0($2) add $6, $4, $4 and $7, $2, $3 sub $3, $7, $5 sw $4, 0($1)
Registo destino acompanha a instrução até WriteBack

## Slide 27: Unidade de controlo

## Slide 28: Unidade de controlo
A implementação pipeline do MIPS usa os mesmos sinais de controlo da versão single-cycle
A unidade de controlo é, assim, uma unidade combinatória que gera os sinais de controlo em função do código da instrução (6 bits mais significativos da instrução, i.e., opcode) presente na fase ID
Os sinais de controlo relevantes avançam no pipeline a cada ciclo de relógio (assim como os dados) estando, portanto, sincronizados com a instrução
O sinal RegWrite é propagado até WriteBack e daí controla a escrita no Register File (fase ID)
O sinal Branch é propagado até à fase EX (nesta versão o
branch é resolvido nessa fase)

## Slide 29: Exercício 1
Determine o número de ciclos de relógio que o trecho de código seguinte demora a executar num pipeline de 5 fases, desde o instante em que é feito o Instruction Fetch da 1ª instrução, até à conclusão da última:
add | $1,$2,$3 | 
lw | $2,0($4) | 
sub | $3,$4,$3 | 
addi | $4,$4,4 | 
and | $5,$1,$5 | #"and" em ID, "add" já terminou
sw | $2,0($1) | #"sw" em ID, "add" e "lw" # já terminaram
Nr_Cycles
= F + (Number_of_executed_instructions – 1)
= 5 + (6 – 1) = 10 T
Num datapath single-cycle o mesmo código demoraria 6 ciclos de relógio a executar. Então porque razão é a execução no datapath pipelined mais rápida?
Quantos ciclos de relógio demora a execução num datapath multi-cycle?

## Slide 30: Pipeline Hazards
Existe um conjunto de situações particulares que podem condicionar a progressão das instruções no pipeline no próximo ciclo de relógio
Estas situações são designadas genericamente por hazards, e podem ser agrupadas em três classes distintas:
  Hazards estruturais
  Hazards de controlo
  Hazards de dados
Nos próximos slides serão discutidas, para cada tipo de hazard, as origens e as consequências, mapeando depois esses aspetos ao nível da arquitetura pipelined do MIPS

## Slide 31: Hazards Estruturais
Um hazard estrutural ocorre quando mais do que uma instrução necessita de aceder ao mesmo hardware
Ocorre quando: 1) apenas existe uma memória ou 2) há instruções no pipeline com diferentes tempos de execução
No primeiro caso o hazard estrutural é evitado duplicando a memória, i.e., uma memória de programa e uma memória de dados (acesso em IF não conflitua com possível acesso em MEM)
O segundo caso está fora da análise feita nestes slides; como exemplo pode pensar-se na implementação de uma instrução mais complexa que demore 2 ciclos de relógio na fase EX

## Slide 32: Hazards Estruturais
Instruction Reg Fetch (R)
ALU
Mem. Reg
Access (W)
lw $3, 300($0)
2 ns
Tempo
2
4
6
8
10
12
14
Execução do programa
Instruction Reg Fetch (R)
ALU
Mem. Access
Reg (W)
Instruction Reg Fetch (R)
ALU
Mem. Reg
Access (W)
lw $1, 100($0)
lw $2, 200($0)
2 ns
Instruction Reg Fetch (R)
ALU
Mem. Reg
Access (W)
lw $4, 400($0)
2 ns
2 ns
No quarto estágio da primeira instrução e no primeiro da quarta instrução é necessário efetuar, simultaneamente, um acesso à memória para leitura de dados e para o instruction fetch
A não existência de memórias separadas determinaria, neste caso, a ocorrência de um hazard estrutural

## Slide 33: Hazards Estruturais
Read
Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read Data #2
5
5
16
32
M U X
Instruction Memory
Instruction Address
Instruction
P C
4
32
5
M U
X
Shift Left
2
M
U
X
Add
Result
ALU
Zero
Add
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
Sign Extend
Data
Memory
Address
Read
Data
Write Data
Inst [15:0]
Inst [20:16]
Inst [15:11]
M
U
X
File Register
32
Com memórias separadas é possível efetuar um acesso para leitura/escrita à memória de dados simultaneamente com a leitura de uma instrução

## Slide 34: Hazards de Controlo
Um hazard de controlo ocorre quando é necessário fazer o instruction fetch de uma nova instrução e existe numa etapa mais avançada do pipeline uma instrução que pode alterar o fluxo de execução e que ainda não terminou
No caso do MIPS, as situações de hazard de controlo surgem com as instruções de salto, (jumps e branches)
Exemplo:
$3,0($4)
beq $5,$6,next add $2,$3,$4
...
next: lw
...
Qual a instrução que deve entrar no pipeline a seguir à instrução "beq"?

## Slide 35: Hazards de Controlo
Na versão do datapath apresentada anteriormente os
branches são resolvidos em EX (3º estágio)
Mesmo admitindo que existe hardware dedicado para avaliar a condição do branch logo no 2º estágio (ID), a unidade de controlo terá sempre que esperar pela execução desse estágio para saber qual a próxima instrução a ler da memória de código
Na análise que se segue supõe-se que a comparação dos operandos é efetuada no 2º estágio (ID), através de hardware adicional
Do mesmo modo, o cálculo do Branch Target Address
passa também a ser efetuado em ID

## Slide 36: Datapath com branches resolvidos em ID
Read Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read
Data #2
5
5
16
M U X
Instruction Memory
Instruction Address
Instruction
P C
4
32
5
M U
X
Add
ALU
Result
IF/ID
Sign Extend
Data Memory
Inst [15:0]
Inst [20:16]
Inst [15:11]
32
RT
RD
RDD
RDD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
EX/MEM
MEM/WB
Branch
ALUSrc
ID/EX
RegWrite
RegDst
M
U
X
ALU
Control
M U X
MemtoReg
MemWrite Control MemRead
ALUOp
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
32
WrEnable
RdEn WrEn
Address
Read
Data
Write Data
0
0
0
0

## Slide 37: Hazards de controlo
Programa
Pipeline stall.
Também conhecido por bubble
Bubble: A instrução é convertida em
NOP (no operation. Exemplo:
sll $0,$0,0), Código 0x00000000
Há mais do que uma solução para lidar com os hazards de controlo. A primeira que vamos analisar é designada por stalling (“parar o progresso de…")
Nesta estratégia a unidade de controlo atrasa a entrada no pipeline
da próxima instrução até saber o resultado do branch condicional
É uma solução conservativa que tem um preço em termos de tempo de execução
add $4, $5, $6 beq $1, $2, L1 lw $3, 300($0) (…)
L1: or $7, $8, $9

## Slide 38: Hazards de controlo - Stalling
Se 15% das instruções de um dado programa forem branches, qual o efeito desta estratégia no desempenho da arquitetura, admitindo que os branches são resolvidos em ID?
Sem stalls: Com stalls:
CPI = 1
CPI = 1 + 1 * 0,15 = 1,15
Relação de desempenho = 1 / 1,15 = 0,87
A degradação do desempenho é tanto maior quanto mais tarde for resolvida a instrução de branch. Na mesma situação, se o branch for resolvido em EX, a relação passa a ser:
Relação de desempenho = 1 / (1 + 2 * 0,15) = 0,77

## Slide 39: Hazards de controlo
Uma solução alternativa ao pipeline stalling é designada por
previsão (prediction):
  Assume-se que a condição do branch é falsa (branch not taken), pelo que a próxima instrução a ser executada será a que estiver em PC+4 – estratégia designada por previsão estática not taken
  Se a previsão falhar, a instrução entretanto lida (a seguir ao branch) é descartada (convertida em nop), continuando o instruction fetch na instrução correta
Se a previsão estiver certa esta estratégia permite poupar tempo; para o exemplo anterior, se a previsão for correta 50% das vezes, a relação de desempenho passa a ser: Ganho = 1 / (1 + 1 * 0,15 / 2) = 0,93

## Slide 40: Hazards de controlo – previsão not taken
Programa
1º caso: condição do branch falsa
2º caso: condição do
branch verdadeira
add $4, $5, $6 beq $1, $2, L1 lw $3, 300($0) (…)
L1: or $7, $8, $9
Programa

## Slide 41: Hazards de controlo – previsão
Os previsores usados nas arquiteturas atuais são mais elaborados
Previsores estáticos: o resultado da previsão não é dependente do resultado da execução das instruções:
  Previsor Not taken
  Previsor Taken
  Previsor Backward taken, Forward not taken (BTFNT)
Previsores dinâmicos: o resultado da previsão depende da história de branches anteriores:
  Guardam informação do resultado taken/not taken de branches
anteriores e do target address
  A previsão é feita com base na informação guardada

## Slide 42: Hazards de controlo – a solução do MIPS
Uma outra alternativa para resolver os hazards de controlo, adotada no MIPS, é designada por delayed branch
Nesta abordagem, o processador executa sempre a instrução que se segue ao branch, independentemente de a condição ser verdadeira ou falsa
Esta técnica é implementada com a ajuda do
compilador/assembler que:
  organiza as instruções do programa por forma a trocar a ordem do branch com uma instrução anterior (desde que não haja dependência entre as duas), ou
  não sendo possível efetuar a troca de instruções introduz um
NOP ("no operation"; ex.: sll, $0, $0, 0) a seguir ao branch
Não é uma técnica comum nos processadores modernos

## Slide 43: Hazards de controlo – delayed branch
Esta técnica é escondida do programador pelo compilador/assembler:
add $4, $5, $6 beq $1, $2, L1 lw $3, 300($0) (…)
beq $1, $2, L1 add $4, $5, $6 lw $3, 300($0) (…)
L1: or $7, $8, $9 L1: or $7, $8, $9
Neste exemplo a instrução "beq" não depende do resultado produzido pela instrução "add", logo a troca das duas não altera o resultado final do programa
A instrução "add" é executada independentemente do resultado do "beq"
Assembler troca a ordem das duas 1ªs instruções
Código original
Código reordenado

## Slide 44: Hazards de controlo – delayed branch
Programa
beq $1, $2, L1 add $4, $5, $6 lw $3, 300($0) (…)
L1: or $7, $8, $9
2 ns
Programa
tempo
2
4
6
8
10
12
14
Instruction Fetch
Reg
ALU
Mem. Access
Reg
Instruction Fetch
Reg
ALU
Mem. Access
Reg
Instruction Fetch
Reg
ALU
Mem. Access
Reg
2 ns
2 ns
add $4, $5, $6
(Delayed branch slot)
beq $1, $2, 40
or $7, $8, $9
0
2º caso: condição
do branch verdadeira
1º caso: condição do branch falsa

## Slide 45: Hazards de dados
O terceiro tipo de hazards resulta da dependência existente entre o resultado calculado por uma instrução e o operando usado por outra que segue mais atrás no pipeline (i.e., mais recente)
Exemplo:
add $2, $1, $3
sub $3, $1, $2
tempo
2
4
6
8
10
12
14
Instruction Fetch
Reg
ALU
Mem. Access
Reg
Instruction Fetch
Reg ALU
Mem. Access
Reg
sub $3, $1, $2
add $2, $1, $3
Programa
0
A instrução "sub $3,$1,$2" não pode ser executada antes de o valor de $2 ser calculado e armazenado pela instrução anterior (o valor é necessário em t = 4, mas só vai ser escrito no registo destino em t = 10)

## Slide 46: Hazards de dados
Se o resultado que vai ser necessário para a instrução mais recente ainda não tiver sido armazenado, então essa instrução não poderá prosseguir porque irá tomar como operando um valor incorreto (a escrita no registo só é feita quando a instrução chega a WB)
Exemplo:
Primeira solução: stall do pipeline
  parar a progressão da instrução que necessita do valor (e das anteriores, no pipeline), na etapa ID, até que a instrução que produz o resultado chegue à etapa WB
  se a escrita no banco de registos for feita a meio do ciclo de relógio, então a instrução que necessita do valor poderá prosseguir na transição de relógio seguinte, já com o valor do registo atualizado
ADD | $2,$1,$3 | # |  |  |  | 
SUB | $3,$1,$2 | # | Hazard | de | dados | ($2)
AND | $1,$3,$2 | # | Hazard | de | dados | ($3)
SW | $1,0($5) | # | Hazard | de | dados | ($1)

## Slide 47: Hazards de dados resolvidos com stalling (1)
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read
Data #2
5 Read Reg.#1
5
1
6
M U X
Instruction Memory
Instruction Address
Instruction
P C
4
3
2
5
M U
X
Add
ALU
Result
IF/ID
Sign Extend
Data
Memory
Inst [15:0]
Inst [20:16]
Inst [15:11]
3
2
RD
RDD
RDD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
EX/MEM
MEM/WB
Branch
MemtoReg
ALUSrc
ID/EX
RegWrite
RegDst
M
U
X
ALU
Control
M U X
MemWrite Control MemRead
ALUOp
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
3
2
WrEnable
RdEn WrEn
Address
Read
Data
Write Data
ADD $2,$1,$3
?
?
?
IF ADD $2,$1,$3 SUB $3,$1,$2 AND $1,$3,$2 SW $1,0($5)
0
0
RT 0
0
?

## Slide 48: Hazards de dados resolvidos com stalling (2)
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read
Data #2
5 Read Reg.#1
5
1
6
M U X
Instruction Memory
Instruction Address
Instruction
P C
4
3
2
5
M U
X
Add
ALU
Result
IF/ID
Sign Extend
Data
Memory
Inst [15:0]
Inst [20:16]
Inst [15:11]
3
2
RD
RDD
RDD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
EX/MEM
MEM/WB
Branch
MemtoReg
ID/EX
RegWrite
RegDst
ALUSrc
M
U
X
ALU
Control
M U X
MemWrite Control MemRead
ALUOp
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
3
2
WrEnable
RdEn WrEn
Address
Read
Data
Write Data
SUB $3,$1,$2
ADD $2,$1,$3
?
?
ID ADD $2,$1,$3 IF SUB $3,$1,$2 AND $1,$3,$2
SW $1,0($5)
0
0
RT 0
0
?

## Slide 49: Hazards de dados resolvidos com stalling (3)
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read
Data #2
5 Read Reg.#1
5
1
6
M U X
Instruction Memory
Instruction Address
Instruction
P C
4
3
2
5
M U
X
Add
ALU
Result
IF/ID
Sign Extend
Data
Memory
Inst [15:0]
Inst [20:16]
Inst [15:11]
3
2
RD
RDD
RDD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
EX/MEM
MEM/WB
Branch
MemtoReg
ID/EX
RegWrite
RegDst
ALUSrc
M
U
X
ALU
Control
M U X
MemWrite Control MemRead
ALUOp
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
3
2
WrEnable
RdEn WrEn
Address
Read
Data
Write Data
AND $1,$3,$2
SUB $3,$1,$2
ADD $2,$1,$3
?
EX ADD $2,$1,$3 ID SUB $3,$1,$2 IF AND $1,$3,$2 SW $1,0($5)
0
0
RT 0
0
?
$2

## Slide 50: Hazards de dados resolvidos com stalling (4)
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read
Data #2
5 Read Reg.#1
5
1
6
M U X
Instruction Memory
Instruction Address
Instruction
P C
4
3
2
5
M U
X
Add
ALU
Result
IF/ID
Sign Extend
Data
Memory
Inst [15:0]
Inst [20:16]
Inst [15:11]
3
2
RD
RDD
RDD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
EX/MEM
MEM/WB
Branch
MemtoReg
ID/EX
RegWrite
RegDst
ALUSrc
M
U
X
ALU
Control
M U X
MemWrite Control MemRead
ALUOp
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
3
2
WrEnable
RdEn WrEn
Address
Read
Data
Write Data
AND $1,$3,$2
SUB $3,$1,$2
NOP (bubble)
?
MEM ADD $2,$1,$3 ID SUB $3,$1,$2 IF AND $1,$3,$2 SW $1,0($5)
0
0
RT 0
0
ADD $2,$1,$3
$2

## Slide 51: Hazards de dados resolvidos com stalling (5)
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read
Data #2
5 Read Reg.#1
5
1
6
M U X
Instruction Memory
Instruction Address
Instruction
P C
4
3
2
5
M U
X
Add
ALU
Result
IF/ID
Sign Extend
Data
Memory
Inst [15:0]
Inst [20:16]
Inst [15:11]
3
2
RD
RDD
RDD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
EX/MEM
MEM/WB
Branch
MemtoReg
ID/EX
RegWrite
RegDst
ALUSrc
M
U
X
ALU
Control
M U X
MemWrite Control MemRead
ALUOp
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
3
2
WrEnable
RdEn WrEn
Address
Read
Data
Write Data
AND $1,$3,$2
SUB $3,$1,$2
NOP (bubble)
WB ADD $2,$1,$3 ID SUB $3,$1,$2 IF AND $1,$3,$2 SW $1,0($5)
0
0
RT 0
0
NOP (bubble) ADD $2,$1,$3
$2

## Slide 52: Hazards de dados resolvidos com stalling (6)
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read
Data #2
5 Read Reg.#1
5
1
6
M U X
Instruction Memory
Instruction Address
Instruction
P C
4
3
2
5
M U
X
Add
ALU
Result
IF/ID
Sign Extend
Data
Memory
Inst [15:0]
Inst [20:16]
Inst [15:11]
3
2
RD
RDD
RDD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
EX/MEM
MEM/WB
Branch
MemtoReg
ID/EX
RegWrite
RegDst
ALUSrc
M
U
X
ALU
Control
M U X
MemWrite Control MemRead
ALUOp
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
3
2
WrEnable
RdEn WrEn
Address
Read
Data
Write Data
SW $1,0($5)
AND $1,$3,$2
SUB $3,$1,$2
ADD $2,$1,$3 EX SUB $3,$1,$2 ID AND $1,$3,$2 IF SW $1,0($5)
0
0
RT 0
0
NOP (bubble) NOP (bubble)
$3

## Slide 53: Hazards de dados resolvidos com stalling (7)
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read
Data #2
5 Read Reg.#1
5
1
6
M U X
Instruction Memory
Instruction Address
Instruction
P C
4
3
2
5
M U
X
Add
ALU
Result
IF/ID
Sign Extend
Data
Memory
Inst [15:0]
Inst [20:16]
Inst [15:11]
3
2
RD
RDD
RDD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
EX/MEM
MEM/WB
Branch
MemtoReg
ID/EX
RegWrite
RegDst
ALUSrc
M
U
X
ALU
Control
M U X
MemWrite Control MemRead
ALUOp
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
3
2
WrEnable
RdEn WrEn
Address
Read
Data
Write Data
SW $1,0($5)
AND $1,$3,$2
NOP (bubble)
ADD $2,$1,$3 MEM SUB $3,$1,$2 ID AND $1,$3,$2 IF SW $1,0($5)
0
0
RT 0
0
SUB $3,$1,$2 NOP (bubble)
$3

## Slide 54: Hazards de dados resolvidos com stalling (8)
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read
Data #2
5 Read Reg.#1
5
1
6
M U X
Instruction Memory
Instruction Address
Instruction
P C
4
3
2
5
M U
X
Add
ALU
Result
IF/ID
Sign Extend
Data
Memory
Inst [15:0]
Inst [20:16]
Inst [15:11]
3
2
RD
RDD
RDD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
EX/MEM
MEM/WB
Branch
MemtoReg
ID/EX
RegWrite
RegDst
ALUSrc
M
U
X
ALU
Control
M U X
MemWrite Control MemRead
ALUOp
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
3
2
WrEnable
RdEn WrEn
Address
Read
Data
Write Data
SW $1,0($5)
AND $1,$3,$2
NOP (bubble)
ADD $2,$1,$3 WB SUB $3,$1,$2 ID AND $1,$3,$2 IF SW $1,0($5)
0
0
RT 0
0
NOP (bubble) SUB $3,$1,$2
$3

## Slide 55: Hazards de dados
Esperar pela conclusão da instrução que produz o resultado (através de stalling) tem um impacto elevado no desempenho...
Cada instrução com dependência atrasa a progressão do
pipeline em 2 ciclos de relógio
Texec_sem_stalls=F+(N-1)=5+(4-1)=8 ciclos de relógio
Texec=F+(N-1)+Nr_stalls=5+(4-1)+6=14 ciclos de relógio
Qual será então a solução?
A principal solução para a resolução de situações de hazards de dados resulta da observação de que não é necessário, na maioria dos casos, esperar pela conclusão da primeira instrução para resolver o hazard

## Slide 56: Hazards de dados
Para as instruções do tipo R, logo que a operação seja realizada na ALU, (EX, 3º estágio), o resultado pode ser disponibilizado para a instrução seguinte
Esta técnica de disponibilizar um resultado para uma instrução subsequente, mais cedo na cadeia de pipelining, é conhecida por forwarding ou bypassing
Para exemplificar uma situação de forwarding, e tornar mais clara esta técnica, comecemos por apresentar uma versão gráfica simplificada da cadeia de pipelining

## Slide 57: Hazards de dados
Nesta representação gráfica usamos símbolos para representar os
Tempo
2
4
6
8
10
IF ID EX MEM WB
add $2, $1, $3
recursos físicos:
0
[rt]
IF corresponde ao estágio de instruction fetch, representando o quadrado a memória de instrução
A metade cinzenta à direita tipifica uma operação de leitura
Um quadrado branco (MEM) indica que esse elemento de estado não está envolvido na execução da instrução
Quando a metade cinzenta está à esquerda, isso indica uma operação de escrita no elemento de estado respetivo (WB)
[rs]

## Slide 58: Hazards de dados
O exemplo anterior, em que se observou a existência de um hazard
de dados, pode então ser representado graficamente por:
O forwarding do valor presente no registo EX/MEM (resultado da instrução ADD) para a segunda entrada da ALU (estágio EX, instrução SUB) resolve o hazard de dados
Esta técnica só funciona, contudo, se o forwarding for efetuado para um estágio da instrução subsequente que ainda não tenha ocorrido (relação causal)
Tempo
2 4 6 8 10
EX MEM
ID
IF
WB
add $2, $1, $3
MEM
EX
ID
IF
WB
sub $3, $1,$2
Programa

## Slide 59: Hazards de dados - forwarding
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read
Data #2
5 Read Reg.#1
5
1
6
M U X
Instruction Memory
Instruction Address
Instruction
P C
4
32
5
M U
X
Add
ALU
Result
IF/ID
Sign Extend
Data
Memory
Inst [15:0]
Inst [20:16]
Inst [15:11]
3
2
RD
RDD
RDD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
EX/MEM
MEM/WB
Branch
MemtoReg
ALUSrc
ID/EX
RegWrite
RegDst
M
U
X
ALU
Control
M U X
MemWrite Control MemRead
ALUOp
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
32
WrEnable
RdEn WrEn
Address
Read
Data
Write Data
SW $1,0($5)
AND $1,$3,$2
SUB $3,$1,$2
?
MEM ADD $2,$1,$3
EX SUB $3,$1,$2 ID AND $1,$3,$2 IF SW $1,0($5)
0
0
RT 0
0
ADD $2,$1,$3
$2
Forwarding

## Slide 60: Hazards de dados
Há situações em que o forwarding, por si só, não resolve o
hazard de dados
Um exemplo é o que ocorre quando uma instrução aritmética/lógica depende do resultado de uma instrução de acesso à memória (LW) que ainda não terminou
Não-causal !

## Slide 61: Hazards de dados – stalling
Para resolver essa situação, é necessário:
  Fazer o stall do pipeline durante um ciclo de relógio
  Fazer o forwarding do registo MEM/WB para o estágio EX, para a entrada da ALU
Programa

## Slide 62: Hazards de dados – reordenação de instruções
Parte das situações de hazards de dados podem ser atenuadas ou resolvidas pelo compilador, através da reordenação de instruções
A reordenação não pode comprometer o resultado final
Código original (exemplo):
lw $t0,0($t1) lw $t2,4($t1)
sub $s0,$t2,$t1 # Stalling por hazard de dados
sw $t0,4($t1)
Código reordenado pelo compilador/assembler:
lw $t0,0($t1) lw $t2,4($t1) sw $t0,4($t1) sub
$s0,$t2,$t1 #
#
# FW: MEM/WB > EX (rt)
Stalling resolvido por reordenação FW: MEM/WB > EX (rs)

## Slide 63: Hazards de dados – exemplo que gera stalling
Situação de stalling por hazard de dados
Programa
lw $t0,0($t1) lw $t2,4($t1)
sub $s0,$t2,$t1 sw $t0,4($t1)

## Slide 64: Hazards de dados
A situação de stalling foi evitada pelo compilador/assembler através de reordenação. A reordenação gera um novo hazard de dados que é resolvido por forwarding
A sequência de instruções reordenada executa em menos 1
ciclo de relógio
lw $t0,0($t1) lw $t2,4($t1) sw $t0,4($t1)
sub $s0,$t2,$t1

## Slide 65: Hazards de dados – exemplo
Programa
and $12, $2, $5
or $13, $6, $2
add $14, $2, $2
sw $15, 100($2)
EX MEM
ID
IF
MEM
EX
ID
IF
WB
MEM
EX
ID
IF
WB
MEM
EX
ID
IF
WB
MEM
EX
ID
sub $2, $1, $3 IF
WB
WB
As linhas que indicam caminhos "para trás" no tempo correspondem a hazards de dados
Exemplo:
sub $2,$1,$3
and $12,$2,$5 or $13,$6,$2 add $14,$2,$2 sw $15,100($2)

## Slide 66: Hazards de dados – exemplo
A dependência existente entre as etapas WB e ID pode ser resolvida fazendo a escrita do Register File a meio do ciclo de relógio, permitindo que a leitura (assíncrona) seja realizada na 2ª metade do ciclo
Programa
and $12, $2, $5
or $13, $6, $2
add $14, $2, $2
sw $15, 100($2)
EX MEM
ID
IF
MEM
EX
ID
IF
WB
MEM
EX
ID
IF
WB
MEM
EX
ID
IF
WB
MEM
EX
ID
sub $2, $1, $3 IF
WB
WB
Exemplo:
sub $2,$1,$3
and $12,$2,$5 or $13,$6,$2 add $14,$2,$2 sw $15,100($2)

## Slide 67: Hazards de dados – implementação do forwarding
Para resolver um hazard de dados através de forwarding é necessário:
  Detetar a situação de hazard
  Encaminhar o valor ou os valores que se encontram em fases mais avançadas do pipeline (que ainda não foram escritos no registo destino) para onde eles são necessários
À exceção das instruções de branch, a generalidade das outras instruções necessitam dos valores corretos dos registos na fase de execução (EX)
Assim, a resolução de uma parte significativa dos hazards de dados resolve-se encaminhando os valores que se encontram em fases mais avançadas do pipeline para as entradas da ALU (fase EX)

## Slide 68: Hazards de dados – encaminhamento
M
U X
3
2
M U
X
ALU
Result
Zero
Data
Memory
Address
Write Data
Read Data
M U X
RT
RD
Registos
Read Data #1
Read Data #2
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
0
M
1U
X
2
0
M
1U
X
2
RDD
Inst[15-0]
Inst[20-16]
Inst[15-11]
Sign Extend
IF/ID
RDD
RDD
RT 5
RS 5 Read Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Forwarding da etapa WB
Forwarding da etapa MEM

## Slide 69: Hazards de dados – deteção
M U X
32
M U
X
ALU
Result
Data
Memory
Address
Read
Data
Write Data
M U X
RT
Registos
Read
Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read Data #2
5
5
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
RDD
Inst[15-0]
Inst[20-16]
Inst[15-11]
Sign Extend
IF/ID
RDD
( ID )
( EX )
( MEM )
( WB )
RD
RDD
Inst[25-21]
RS
ID/EX.RS
MEM/WB.RDD
EX/MEM.RDD
RS ID/EX.RT
RT

## Slide 70: Hazards de dados – deteção
As situações, correspondentes a hazard de dados, em que há necessidade de encaminhar valores para a fase EX são:
  Instrução na fase MEM cujo registo destino é um registo operando de uma instrução que se encontra na fase EX; de forma simplificada:
EX/MEM.RDD == ID/EX.RS, e/ou
EX/MEM.RDD == ID/EX.RT
Instrução na fase WB cujo registo destino é um registo operando de uma instrução que se encontra na fase EX; de forma simplificada:
MEM/WB.RDD == ID/EX.RS, e/ou
MEM/WB.RDD == ID/EX.RT
M add $1,$2,$3 EX sub $4,$1,$5
WB add $1,$2,$3
M | add | $6,$2,$3
EX | sub | $4,$5,$1

## Slide 71: Hazards de dados – deteção
As situações de hazard de dados 1 e 2 podem ser detetadas por:
EX/MEM.RDD == ID/EX.RS
MEM/WB.RDD == ID/EX.RT
(EX/MEM.RDD = $2, ID/EX.RS = $2) (MEM/WB.RDD = $2, ID/EX.RT = $2)
A situação 3 é resolvida sem forwarding (não se considera hazard)
A situação 4 não corresponde a um hazard de dados
Programa
Exempl sub | o: $2,$1,$3
1 and | $12,$2,$5
2 or | $13,$6,$2
3 add | $14,$2,$2
4 sw | $15,100($2)

## Slide 72: Hazards de dados – unidade de controlo de forwarding
Unidade de controlo de forwarding, simplificada
M U X
32
M U
X
ALU
Result
Zero
Data Memory
Address
Read
Data
Write Data
M U X
M
g
w
U
For ardin
nit
RT
RS
RT
RD
Registos
Read
Reg.#1
Read Reg.#2
Write
Reg.
Write Data
Read Data #1
Read
Data #2
5
5
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
0
1U X
2
0
M
1U
X
2
RDD
Inst[15-0]
Inst[5-0]
ALU
Control
RegWrite
ALUOp
Control
Inst[6-0]
Inst[20-16]
Inst[25-21]
Inst[15-11]
Sign
Extend
IF/ID
...
ID/EX.RT, ID/EX.RS
EX/MEM.RDD, MEM/WB.RDD
RDD
RDD

## Slide 73: Hazards de dados – unidade de controlo de forwarding
A simples comparação dos registos não é suficiente para a correta deteção das situações de hazard de dados
O sinal de controlo que permite a escrita no banco de registos (RegWrite) tem igualmente que ser avaliado:
  Instrução na fase MEM que escreve o resultado num registo (RegWrite='1') igual ao registo operando de uma instrução que se encontra na fase EX:
(EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RS)
e/ou
(EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RT)
  Instrução na fase WB que escreve o resultado num registo (RegWrite='1') igual ao registo operando de uma instrução que se encontra na fase EX:
(MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RS)
e/ou
(MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RT)

## Slide 74: Hazards de dados – unidade de controlo de forwarding
M U X
3
2
M U
X
ALU
Result
Zero
Data Memory
M U X
M
g
w
U
For ardin
nit
RT
RS
RT
RD
Registos
Read
Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read
Data #1
Read Data #2
5
5
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
0
1U X 2
0
M
1U
X
2
RDD
Inst[15-0]
Inst[5-0]
ALU
Control
RegWrite
ALUOp
Control
Inst[6-0]
Inst[20-16]
Inst[25-21]
Inst[15-11]
Sign
Extend
IF/ID
...
ID/EX.RT, ID/EX.RS EX/MEM.RDD, MEM/WB.RDD
A unidade de controlo de forwarding gera os sinais de seleção dos dois MUX:
  – encaminhar valor lido do banco de registos
  – encaminhar o valor proveniente do registo MEM/WB (de uma instrução em WB)
10 – encaminhar o valor proveniente do registo EX/MEM (de uma instrução em MEM)
RDD
RDD
Address
Read
Data
Write Data

## Slide 75: Hazards de dados – unidade de controlo de forwarding
O que acontece caso o hazard de dados resulte de um valor de
EX/MEM.RDD = $0 ou MEM/WB.RDD = $0?
Como resolver o problema ?

## Slide 76: Unidade de controlo de forwarding (para EX) – VHDL
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ForwardingUnit is port(ExMem_RegWrite :
MemWb_RegWrite :
in std_logic; in std_logic;
IdEx_RS IdEx_RT ExMem_RDD MemWb_RDD Forw_A Forw_B
: in std_logic_vector(4
: in std_logic_vector(4
: in std_logic_vector(4
: in std_logic_vector(4
: out std_logic_vector(1
: out std_logic_vector(1
downto 0);
downto 0);
downto 0);
downto 0);
downto 0);
downto 0));
end ForwardingUnit;

## Slide 77: Unidade de controlo de forwarding (para EX) – VHDL
of ForwardingUnit is
architecture Behavioral begin
process(all) begin
Forw_A <= "00"; | -- Op1 | comes from Register File |  | 
Forw_B <= "00"; | -- Op2 | comes from Register File |  | 
if(MemWb_RegWrite = '1' and MemWb_RDD |  |  | /= | "00000")then
if(MemWb_RDD = IdEx_RS) then Forw_A |  |  | <= | "01";end if;
if(MemWb_RDD = IdEx_RT) then Forw_B end if; |  |  | <= | "01";end if;
if(ExMem_RegWrite = '1' and ExMem_RDD |  |  | /= | "00000")then
if(ExMem_RDD = IdEx_RS) then Forw_A |  |  | <= | "10";end if;
if(ExMem_RDD = IdEx_RT) then Forw_B |  |  | <= | "10";end if;
end if; end process;
end Behavioral;
– encaminhar valor lido do banco de registos
– encaminhar o valor proveniente do registo MEM/WB 10 – encaminhar o valor proveniente do registo EX/MEM

## Slide 78: Exemplo de forwarding
A instrução "sub $2,$4,$3" apresenta duas situações de
hazards de dados:
dependência do valor de $4 (add
dependência de valor de $3 (add
$4,$7,$8)
$3,$7,$5)
A instrução "sw $2,0($9)" apresenta igualmente uma situação de hazard de dados (dependência em $2, sub $2,$4,$3)
and | $6,$5,$8 |  |  |  |  |  | 
add | $3,$7,$5 |  |  |  |  |  | 
add | $4,$7,$8 |  |  |  |  |  | 
sub | $2,$4,$3 | # | Hazard | de | dados: | $3, | $4
sw | $2,0($9) | # | Hazard | de | dados: | $2 | 

## Slide 79: Exemplo de forwarding
add $3, $7, $5
add $4, $7, $8
sub $2, $4, $3
sw $2, 0($9)
MEM
EX
ID
and $6, $5, $8 IF
WB
MEM
EX
ID
IF
WB
MEM
EX
ID
IF
WB
MEM
EX
ID
IF
WB
MEM
EX
ID
IF
WB
and $6,$5,$8 add $3,$7,$5 add $4,$7,$8 sub $2,$4,$3 sw $2,0($9)
Dependência de $3: forwarding de MEM/WB para a 2ª entrada da ALU (registo codificado no campo RT)
Dependência de $4: forwarding de EX/MEM para a 1ª entrada da ALU (registo codificado no campo RS)
Dependência de $2: forwarding de EX/MEM para o caminho correspondente à 2ª entrada da ALU (registo codificado no campo RT)

## Slide 80: Exemplo de forwarding
M
U X
3
2
M U
X
ALU
Result
Zero
Data Memory
Address
Write Data
Read Data
M U X
Forwarding Unit
RS
RT
RT
RD
Write Data
Read Data #2
5 Read Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
5
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
0
M
1U X
2
0
M
1U
X
2
RegWrite
(...)
Control
Forw_A
Forw_B
RDD
RDD
RDD
WrEnable
Read Data #1
Registos
00 - s/ forwarding 01 – forw. de W/B 10 – forw. de MEM
Forw_A = 00; Forw_B = 00
if((MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RS)) Forw_A = 01 if((MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RT)) Forw_B = 01 if((EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RS)) Forw_A = 10 if((EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RT)) Forw_B = 10
and $6,$5,$8 add $3,$7,$5 add $4,$7,$8 sub $2,$4,$3 sw $2,0($9)

## Slide 81: Exemplo de forwarding
RegWrite
(...)
Control
X U
X
Data
Write Data
Memory
Zero
3
2
M Result Address Read
U ALU M
Data
M U X
Forwarding Unit
RS
RT
RT
RD
Registos
Read Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #2
5
5
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
0
M
1U
0
M
1U
and $6, $5, $8
Forw_A
Forw_B
$5
$8
RDD
RDD
RDD
?
?
?
?
X
2
00
X
2
00
WrEnable
Read Data #1
Forw_A = 00; Forw_B = 00
if((MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RS)) Forw_A = 01 if((MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RT)) Forw_B = 01 if((EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RS)) Forw_A = 10 if((EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RT)) Forw_B = 10
ID and $6,$5,$8 add $3,$7,$5 add $4,$7,$8 sub $2,$4,$3 sw $2,0($9)
Considera-se que, neste instante, os sinais ID/EX.RegWrite , EX/MEM.RegWrite e MEM/WB.RegWrite têm o valor zero.

## Slide 82: Exemplo de forwarding
(...)
RegWrite
Control
M U
X
32
M U
X
ALU
Result
Zero
Data Memory
Address
Write Data
Read Data
M U X
Forwarding Unit
RS
RT
RT
RD
Registos
Read Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #2
5
5
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
0
M
1U
X
2
0
M
1U
add $3, $7, $5
and $6, $5, $8
Forw_A
Forw_B
$7
$5
RDD
RDD
RDD
?
?
$5
$8
00
X
2
00
WrEnable
Read Data #1
Forw_A = 00; Forw_B = 00
if((MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RS)) Forw_A = 01 if((MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RT)) Forw_B = 01 if((EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RS)) Forw_A = 10 if((EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RT)) Forw_B = 10
EX and $6,$5,$8 ID add $3,$7,$5 add $4,$7,$8
sub $2,$4,$3
sw $2,0($9)

## Slide 83: Exemplo de forwarding
(...)
RegWrite
Control
RDD
RDD
RDD
M U
X
32
M U
X
ALU
Result
Zero
Data Memory
Address
Write Data
Read Data
M U X
Forwarding Unit
RS
RT
RT
RD
Registos
Read Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #2
5
5
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
0
M
1U
X
2
0
M
1U
add $4, $7, $8
add $3, $7, $5
and $6, $5, $8
$6
?
$7
$5
00
X
2
00
Forw_A
Forw_B
$7
$8
WrEnable
Read Data #1
Forw_A = 00; Forw_B = 00
if((MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RS)) Forw_A = 01 if((MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RT)) Forw_B = 01 if((EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RS)) Forw_A = 10 if((EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RT)) Forw_B = 10
MEM and $6,$5,$8 EX add $3,$7,$5 ID add $4,$7,$8 sub $2,$4,$3
sw $2,0($9)

## Slide 84: Exemplo de forwarding
RegWrite
(...)
Control
M
U X
32
M U
X
ALU
Result
Zero
Data Memory
Address
Write Data
Read Data
M U X
Forwarding Unit
RS
RT
RT
RD
Registos
Read Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #2
5
5
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
0
M
1U
X
2
0
M
1U
sub $2, $4, $3
add $4, $7, $8
add $3, $7, $5
and $6, $5, $8
$3
$6
$7
$8
00
X
2
00
Forw_A
Forw_B
$4
$3
RDD
RDD
RDD
WrEnable
Read Data #1
Forw_A = 00; Forw_B = 00
if((MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RS)) Forw_A = 01 if((MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RT)) Forw_B = 01 if((EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RS)) Forw_A = 10 if((EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RT)) Forw_B = 10
WB and MEM add
$6,$5,$8
$3,$7,$5
EX | add | $4,$7,$8
ID | sub | $2,$4,$3
 | sw | $2,0($9)

## Slide 85: Exemplo de forwarding
(...)
RegWrite
Control
RDD
RDD
RDD
M U
X
32
M U
X
ALU
Result
Zero
Data Memory
Address
Write Data
Read Data
M U X
Forwarding Unit
RS
RT
RT
RD
Registos
Read Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #2
5
5
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
0
M
1U
X
2
0
M
1U
sw $2, 0($9)
sub $2, $4, $3
add $4, $7, $8
add $3, $7, $5
$4
$3
$4
$3
10
X
2
01
Forw_A
Forw_B
$9
$2
WrEnable
Read Data #1
Forw_A = 00; Forw_B = 00
if((MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RS)) Forw_A = 01 if((MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RT)) Forw_B = 01 if((EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RS)) Forw_A = 10 if((EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RT)) Forw_B = 10
 | and | $6,$5,$8
WB | add | $3,$7,$5
MEM | add | $4,$7,$8
EX | sub | $2,$4,$3
ID | sw | $2,0($9)

## Slide 86: Exemplo de forwarding
(...)
RegWrite
Control
RDD
RDD
RDD
M U X
3
2
M U
X
ALU
Result
Zero
Data Memory
Address
Write Data
Read Data
M U X
Forwarding Unit
RS
RT
RT
RD
Registos
Read Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #2
5
5
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
0
M
1U
X
2
(...)
sw $2, 0($9)
sub $2, $4, $3
add $4, $7, $8
$2
$4
$9
$2
00
Forw_A
Forw_B
?
?
0
M
1U
X
2
10
WrEnable
Read Data #1
Forw_A = 00; Forw_B = 00
if((MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RS)) Forw_A = 01 if((MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RT)) Forw_B = 01 if((EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RS)) Forw_A = 10 if((EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RT)) Forw_B = 10
 | and | $6,$5,$8
 | add | $3,$7,$5
WB | add | $4,$7,$8
MEM | sub | $2,$4,$3
EX | sw | $2,0($9)

## Slide 87: Dependência que obriga a stalling
Como já observado anteriormente, uma situação em que o forwarding não impede a ocorrência de stalling é a que resulta de uma instrução aritmética ou lógica executada a seguir e na dependência de uma instrução de load:
lw | $4, | 20($1) | # | valor | disponível em WB
sub | $2, | $4, $3 | # | Stall | 1T, Forw. MEM/WB > EX
add | $3, | $3, $2 | # | Forw. | EX/MEM > EX

## Slide 88: Dependência que obriga a stalling
A situação de stalling tem que ser desencadeada quando a instrução tipo R está na sua fase ID. Como fazer?
  Inserir bubble na etapa EX: fazer o reset síncrono do registo
ID/EX
  Congelar, durante 1 ciclo de relógio, as etapas IF e ID (i.e. impedir a escrita no registo IF/ID e impedir que seja feita a atualização do PC)
Como detetar?
(ID/EX.MemRead == 1) and (ID/EX.RDD == RS or ID/EX.RDD == RT)

## Slide 89: Unidade de stalling
Read Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
Write Data
Read Data #1
Read
Data #2
5
5
16
M U X
Instruction Memory
Instruction
Address
Instruction
P C
4
Add
ALU
Result
Sign
Extend
Inst [15:0]
Inst [20:16]
Inst [15:11]
32
RT
RD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
Branch
MemtoReg
MemWrite MemRead
ALUSrc
RegWrite
ALUOp RegDst
M
U X
ALU
Control
M
U
X
Control
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
Stalling
Unit
Inst [25:21]
Inst [20:16]
RT
RS
Da etapa de WB
Clock
Inserir bubble na etapa EX: fazer o reset síncrono do registo ID/EX
Congelar, durante 1 ciclo de relógio, as etapas IF e ID (i.e. impedir a escrita no registo IF/ID e impedir que seja feita a atualização do PC)

## Slide 90: Unidade de controlo de stalling – VHDL (v1)
is |  |  |  | 
: | in | std_logic_vector(4 | downto | 0);
: | in | std_logic_vector(4 | downto | 0);
: | in | std_logic; |  | 
: | in | std_logic_vector(4 | downto | 0);
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity StallingUnit port( RS
RT
RegWrite IdEx_RDD
IdEx_MemRead : | in | std_logic;
Reset_IdEx : | out | std_logic;
Enable_PC : | out | std_logic;
Enable_IfId : | out | std_logic);
end StallingUnit;
Unidade de controlo de stalling simplificada, que contempla apenas, de forma incompleta, a situação de dependência entre uma instrução LW e uma instrução tipo R (semelhante ao exemplo apresentado anteriormente)

## Slide 91: Unidade de controlo de stalling – VHDL (v1)
architecture Behavioral of StallingUnit is begin
process(all) begin
-- Normal flow
Enable_PC Enable_IfId Reset_IdEx
if(IdEx_MemRead
<= '1';
<= '1';
<= '0';
= '1'
and IdEx_RDD /= "00000") then then
or IdEx_RDD = RT) then
<=
<=
<=
'0'; --
'0'; --
'1'; --
Stall PC Stall IF/ID
Bubble in ID/EX
if(RegWrite = '1') if(IdEx_RDD = RS
Enable_PC Enable_IfId Reset_IdEx
end if; end if;
end if; end process;
end Behavioral;
Com as condições explicitadas na estrutura condicional podemos ter a certeza que em ID está uma instrução tipo R?

## Slide 92: Datapath pipelining completo (apenas com forwarding para EX)
Read Reg.#1
Read Reg.#2
Write Reg.
Read Data #1
Read
Data #2
5
5
16
M U X
Instruction Memory
Instruction
Address
Instruction
P C
4
Add
ALU
Result
Sign
Extend
IF/ID
Inst [15:0]
Inst [20:16]
Inst [15:11]
32
RT
RD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
Branch
MemWrite
MemtoReg
ALUSrc
RegWrite
RegDst
ALUOp
M
U X
ALU
Control
M
U X
Control MemRead
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
Inst [25:21]
Inst [20:16]
RT
RS
Write_enable
Clock
32
M U X
Data Memory
Write Data
RDD
5 RDD
MEM/WB
0
M 1U X 2
Stalling Unit
Inst [25:11]
RS
ID/EX
Forwarding Unit
EX/MEM
0
M 1U X 2
Reset
Write_enable
RegWrite
Write Data
WrEnable
RdEn WrEn
Address
Read
Data
32

## Slide 93: Datapath pipelining completo – exemplo de execução (1)
Read Reg.#2
Write Reg.
Read Data #1
Read
Data #2
5 Read Reg.#1
5
16
M U X
Instruction Memory
Instruction
Address
Instruction
P C
4
Add
ALU
Result
Sign
Extend
IF/ID
Inst [15:0]
Inst
[20:16]
Inst [15:11]
32
RT
RD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
Branch
MemWrite
MemtoReg
ALUSrc
RegWrite
RegDst
ALUOp
M
U X
ALU
Control
M
U X
Control MemRead
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
Write_enable
Clock
32
M U X
Data Memory
Write Data
RDD
5 RDD
MEM/WB
0
M 1U X 2
Stalling Unit
Inst [25:11]
RS
ID/EX
Forwarding Unit
EX/MEM
0
M 1U X 2
Reset
Write_enable
RegWrite
Write Data
WrEnable
RdEn WrEn
Address
Read
Data
LW $1,0($5)
1
1
0
IF LW $1,0($5) ADD $2,$1,$3 SUB $3,$1,$2 AND $1,$3,$2 SW $1,0($5)
Inst
[25:21] $?RS
Inst
[20:16] $? RT
32

## Slide 94: Exemplo de execução (2) (Normal Flow)
Read Reg.#2
Write Reg.
Read Data #1
Read
Data #2
5 Read Reg.#1
5
16
M U X
Instruction Memory
Instruction
Address
Instruction
P C
4
Add
ALU
Result
Sign
Extend
IF/ID
Inst [15:0]
Inst
[20:16]
Inst [15:11]
32
RT
RD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
Branch
MemWrite
MemtoReg
ALUSrc
RegWrite
RegDst
ALUOp
M
U X
ALU
Control
M
U X
Control MemRead
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
Write_enable
Clock
32
M U X
Data Memory
Write Data
RDD
5 RDD
MEM/WB
0
M 1U X 2
Stalling Unit
Inst [25:11]
RS
ID/EX
Forwarding Unit
EX/MEM
0
M 1U X 2
Reset
Write_enable
RegWrite
Write Data
WrEnable
RdEn WrEn
Address
Read
Data
ADD $2,$1,$3
1
1
0
LW $1,0($5)
ID LW $1,0($5) IF ADD $2,$1,$3 SUB $3,$1,$2 AND $1,$3,$2
SW $1,0($5)
Inst
[25:21] $5 RS
Inst
[20:16] $1 RT
32

## Slide 95: Exemplo de execução (3) (Normal Flow)
Read Reg.#2
Write Reg.
Read Data #1
Read
Data #2
5 Read Reg.#1
5
16
M U X
Instruction Memory
Instruction
Address
Instruction
P C
4
Add
ALU
Result
Sign
Extend
IF/ID
Inst [15:0]
Inst
[20:16]
Inst [15:11]
32
RT
RD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
Branch
MemWrite
MemtoReg
ALUSrc
RegWrite
RegDst
ALUOp
M
U X
ALU
Control
M
U X
Control MemRead
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
Write_enable
Clock
32
M U X
Data Memory
Write Data
RDD
MEM/WB
0
M
1U
Stalling Unit
Inst [25:11]
RS
ID/EX
Forwarding Unit
EX/MEM
0
M 1U X 2
Reset
Write_enable
RegWrite
Write Data
WrEnable
RdEn WrEn
Address
Read
Data
SUB $3,$1,$2
0
0
1
ADD $2,$1,$3
LW $1,0($5)
LW
EX LW $1,0($5) ID
IF
ADD $2,$1,$3 SUB $3,$1,$2 AND $1,$3,$2 SW
$1,0($5)
Inst
[25:21] $1 RS
Inst
[20:16] $3 RT
X
2
00
$?
$?
5 RDD
00
$1
$1 $5
32

## Slide 96: Exemplo de execução (4) (STALL)
Read Reg.#2
Write Reg.
Read Data #1
Read
Data #2
5 Read Reg.#1
5
16
M U X
Instruction Memory
Instruction
Address
Instruction
P C
4
Add
ALU
Result
Sign
Extend
IF/ID
Inst [15:0]
Inst
[20:16]
Inst [15:11]
32
RT
RD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
Branch
MemWrite
MemtoReg
ALUSrc
RegWrite
RegDst
ALUOp
M
U X
ALU
Control
M
U X
Control MemRead
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
Write_enable
Clock
32
M U X
Data Memory
Write Data
RDD
MEM/WB
0
M
1U
Stalling Unit
Inst [25:11]
RS
ID/EX
Forwarding Unit
EX/MEM
0
M 1U X 2
Reset
Write_enable
RegWrite
Write Data
WrEnable
RdEn WrEn
Address
Read
Data
SUB $3,$1,$2
1
1
0
ADD $2,$1,$3
NOP (BUBBLE)
LW $1,0($5)
Inst
[25:21] $1 RS
Inst
[20:16] $3 RT
X
2
00
$1
$?
5 RDD
00
$0
$0 $0
MEM LW $1,0($5) ID ADD $2,$1,$3 IF SUB $3,$1,$2 AND $1,$3,$2
SW $1,0($5)
32

## Slide 97: Exemplo de execução (5) (Fwd: MEM/WB > EX, rs)
Reg.
Read Data #1
Read
Data #2
5 Read Reg.#1
Read Reg.#2
Write
5
16
M
U X
Instruction Memory
Instruction
Address
Instruction
P C
4
Add
ALU
Result
Sign
Extend
IF/ID
Inst [15:0]
Inst
[20:16]
Inst [15:11]
32
RT
RD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
Branch
MemWrite
MemtoReg
ALUSrc
RegWrite
RegDst
ALUOp
M
U X
ALU
Control
M
U X
Control MemRead
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
Write_enable
Clock
32
M U X
Data Memory
Write Data
Read
Data
RDD
MEM/WB
0
M
1U
Stalling Unit
Inst [25:11]
RS
ID/EX
Forwarding Unit
EX/MEM
0
M 1U X 2
Reset
Write_enable
RegWrite
Write Data
WrEnable
RdEn WrEn
Address
WB LW $1,0($5) EX
ID IF
ADD $2,$1,$3 SUB $3,$1,$2 AND $1,$3,$2 SW
$1,0($5)
AND $1,$3,$2
1
1
SUB $3,$1,$2
ADD $2,$1,$3
NOP
LW $1,0($5)
Inst
[25:21] $1 RS
Inst
[20:16] $2 RT
0
X
2
00
$2
$0
$1
5 RDD
01
$3
$1
32

## Slide 98: Exemplo de execução (6) (Fwd: EX/MEM > EX, rt)
Read Reg.#2
Write Reg.
Read Data #1
Read
Data #2
5 Read Reg.#1
5
16
M U X
Instruction Memory
Instruction
Address
Instruction
P C
4
Add
ALU
Result
Sign
Extend
IF/ID
Inst [15:0]
Inst
[20:16]
Inst [15:11]
32
RT
RD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
Branch
MemWrite
MemtoReg
ALUSrc
RegWrite
RegDst
ALUOp
M
U X
ALU
Control
M
U X
Control MemRead
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
Write_enable
Clock
32
M U X
Data Memory
Write Data
RDD
MEM/WB
0
M
1U
Stalling Unit
Inst [25:11]
RS
ID/EX
Forwarding Unit
EX/MEM
0
M 1U X 2
Reset
Write_enable
RegWrite
Write Data
WrEnable
RdEn WrEn
Address
Read
Data
LW $1,0($5) MEM ADD $2,$1,$3
EX SUB $3,$1,$2 ID AND $1,$3,$2 IF
SW $1,0($5)
SW $1,0($5)
1
1
AND $1,$3,$2
SUB $3,$1,$2
ADD $2,$1,$3
NOP
Inst
[25:21] $3 RS
Inst
[20:16] $2 RT
0
X
2
10
$3
$2
$0
5 RDD
00
$2
$1
32

## Slide 99: Unidade de controlo de stalling (v2)
Para além da sequência descrita anteriormente, há outras situações que obrigam a stall do pipeline. Exemplos (supondo que a arquitetura apenas implementa forwarding para EX):
lw | $1,0($5) | # |  |  |  |  |  | 
sw | $1,4($4) | # | Stall | 1T, | FW | MEM/WB | > EX | (RT)
lw | $1,0($3) | # |  |  |  |  |  | 
sw | $4,8($1) | # | Stall | 1T, | FW | MEM/WB | > EX | (RS)
lw addi | $1,0($6) $4,$1,0x12 | # # | Stall | 1T, | FW | MEM/WB | > EX | (RS)
lw | $1,0($3) | # |  |  |  |  |  | 
lw | $4,8($1) | # | Stall | 1T, | FW | MEM/WB | > EX | (RS)

## Slide 100: Unidade de controlo de stalling – VHDL (v2)
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
downto 0);
downto 0);
entity StallingUnit is port( RS :
RT :
MemWrite :
Branch :
Jump :
AluOp :
IdEx_RDD :
downto 0);
downto 0);
IdEx_MemRead :
in std_logic_vector(4 in std_logic_vector(4 in std_logic;
in std_logic; in std_logic;
in std_logic_vector(1 in std_logic_vector(4 in std_logic;
: out std_logic;
: out std_logic;
: out std_logic);
Reset_IdEx Enable_PC Enable_IfId
end StallingUnit;
Nesta versão da unidade de controlo de stalling é gerada uma bubble em todos os casos de dependência entre um LW e qualquer outra instrução à exceção de BEQ.

## Slide 101: Unidade de controlo de stalling – VHDL (v2)
architecture Behavioral of StallingUnit is begin
process(all) begin
Enable_PC <= '1'; Enable_IfId <= '1'; Reset_IdEx <= '0'; if(Branch = '0' and Jump = '0') then
if(IdEx_MemRead = '1' and IdEx_RDD /= "00000") then
or -- R-type/lw/sw/addi/slti in ID (rs)
if(RS = IdEx_RDD (RT = IdEx_RDD (RT = IdEx_RDD
and AluOp = "10") or –-R-type in ID (rt) and MemWrite='1')) then –-sw in ID (rt)
Enable_PC | <= | '0'; | -- | Stall | PC
Enable_IfId | <= | '0'; | -- | Stall | IF/ID
<= '1';
-- Bubble in ID/EX
Reset_IdEx end if;
end if; end if;
end process; end Behavioral;

## Slide 102: Unidade de controlo de stalling (v3)
Mesmo supondo que a arquitetura implementa forwarding para ID (EX/MEM > ID) persistem situações em que há necessidade de fazer stall ao pipeline.
Exemplos:
add beq
$1,$2,$3 #
$1,$5,lab # Stall 1T, FW EX/MEM > ID (RS)
lw beq
$1,0($5) #
$1,$2,lab # Stall 2T
addi $1,$3,0x25 # beq $5,$1,lab #
Stall 1T, FW EX/MEM > ID (RT)

## Slide 103: Unidade de controlo de stalling – VHDL (v3)
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity StallingUnit is |  |  |  | 
port( RS : | in | std_logic_vector(4 | downto | 0);
RT : | in | std_logic_vector(4 | downto | 0);
MemWrite : | in | std_logic; |  | 
AluOp : | in | std_logic_vector(1 | downto | 0);
Branch : | in | std_logic; |  | 
Jump : | in | std_logic; |  | 
IdEx_RDD : | in | std_logic_vector(4 | downto | 0);
IdEx_MemRead : | in | std_logic; |  | 
IdEx_RegWrite : | in | std_logic; |  | 
ExMem_RDD : | in | std_logic_vector(4 | downto | 0);
ExMem_MemRead : | in | std_logic; |  | 
Reset_IdEx : | out | std_logic; |  | 
Enable_PC : | out | std_logic; |  | 
Enable_IfId : | out | std_logic); |  | 
end StallingUnit;

## Slide 104: Unidade de controlo de stalling – VHDL (v3)
architecture Behavioral of StallingUnit is begin
process(all) begin
Enable_PC <= '1'; Enable_IfId <= '1'; Reset_IdEx <= '0'; if(branch = '1') then -- Branch instruction in ID
'1';
'1';
if(IdEx_RegWrite = '1' and IdEx_RDD /= "00000") then if(RS = IdEx_RDD or RT = IdEx_RDD) then
-- Stall
Enable_PC <= '0'; Enable_IfId <= '0'; Reset_IdEx <= end if;
end if;
if(ExMem_MemRead = '1' and ExMem_RDD /= "00000") then if(RS = ExMem_RDD or RT = ExMem_RDD) then
-- Stall
Enable_PC <= '0'; Enable_IfId <= '0'; Reset_IdEx <= end if;
end if;
elsif(jump = '0') then -- R-type/lw/sw/addi/slti in ID
-- see next page

## Slide 105: Unidade de controlo de stalling – VHDL (v3)
elsif(jump = '0') then -- R-type/LW/SW/ADDI/SLTI in ID if(IdEx_MemRead = '1' and IdEx_RDD /= "00000") then
if(RS = IdEx_RDD or (RT = IdEx_RDD and AluOp = "10"))then
-- Stall
<= '1';
<= '1';
Enable_PC <= '0'; Enable_IfId <= '0'; Reset_IdEx end if;
if(RT = IdEx_RDD and MemWrite = '1') then
-- Stall
Enable_PC <= '0'; Enable_IfId <= '0'; Reset_IdEx end if;
end if; end if;
end process; end Behavioral;
Unidade de controlo de stalling completa (para o conjunto de instruções considerado), considerando que a arquitetura implementa forwarding para ID e para EX (e não para MEM)

## Slide 106: Forwarding de MEM/WB para MEM
Nos slides anteriores considerou-se que uma dependência originada por uma sequência do tipo:
lw sw
$1,0($5) #
$1,4($4) # Stall 1T, FW MEM/WB > EX (RT)
é resolvida com stall durante 1 ciclo de relógio seguido de
forwarding de MEM/WB para EX.
Será mesmo necessário fazer o stall do pipeline?
A instrução SW só necessita do valor de $1 no estágio MEM ($4 é necessário em EX), situação em que a instrução LW já se encontra em WB
Esta situação particular pode então ser resolvida com forwarding de MEM/WB para MEM, evitando-se o stall do pipeline

## Slide 107: Datapath pipelining completo, com Jump
Reg.
Write Data
Read Data #1
Read
Data #2
5 Read Reg.#1
Read Reg.#2
Write
5
16
M
U X
Instruction Memory
Instruction Address
Instruction
P C
4
Add
ALU
Result
Sign Extend
IF/ID
Inst [15:0]
Inst [20:16]
Inst [15:11]
32
RT
RD
RDD
SL2
Add
A
B
A=B
Branch
MemRead
MemWrite
MemtoReg
ALUSrc
RegWrite
RegDst
ALUOp
ALU
Control
M U X
Control
6
6
Inst [5:0]
PCSrc
Inst [25:21]
Inst
[20:16]
RT
Write_enable
Clock
32
M U X
Data
Memory
Write Data
Read Data
RDD
5 RDD
MEM/WB
0
M 1U X 2
Stalling
Inst [25:11]
RS
ID/EX
Forwarding Unit
EX/MEM
0
M 1U X 2
Reset
Write_enable
0
M 1U X 2
32
Jump
26
PC[31..28]
28
32
SL2
WrEnable
RdEn Address
WrEn
Unit
MemWrite
AluOp
32
Jump Branch
RS
E
E

## Slide 108: Exercício 2a
Para o trecho de código seguinte identifique todas as situações de hazard de dados e de controlo que ocorrem na execução num pipeline de 5 fases, com branches resolvidos em ID:
main: lw | $1,0($0) | # |  |  |  | 
add | $4,$0,$0 | # |  |  |  | 
lw | $2,4($0) | # |  |  |  | 
loop: lw | $3,0($1) | # |  |  |  | 
add | $4,$4,$3 | # | hazard | de | dados | ($3)
sw | $4,36($1) | # | hazard | de | dados | ($4)
addiu | $1,$1,4 | # |  |  |  | 
sltu | $5,$1,$2 | # | hazard | de | dados | ($1)
bne | $5,$0,loop | # | haz. dados ($5) |  |  | / haz. controlo
sw | $4,8($0) | # |  |  |  | 
lw | $1,12($0) | # |  |  |  | 

## Slide 109: Exercício 2b
Apresente o modo de resolução das situações de hazard de dados, admitindo que o pipeline não implementa forwarding:
main: lw | $1,0($0) | # |  | 
add | $4,$0,$0 | # |  | 
lw | $2,4($0) | # |  | 
loop: lw | $3,0($1) | # |  | 
add | $4,$4,$3 | # | Stall | 2T
sw | $4,36($1) | # | Stall | 2T
addiu | $1,$1,4 | # |  | 
sltu | $5,$1,$2 | # | Stall | 2T
bne | $5,$0,loop | # | Stall | 2T
sw | $4,8($0) | # |  | 
lw | $1,12($0) | # |  | 

## Slide 110: Exercício 2c
Calcule o número de ciclos de relógio que o programa anterior demora a executar num pipeline de 5 fases, sem forwarding, com branches resolvidos em ID e delayed branch, desde o IF da 1ª instrução até à conclusão da última instrução
add | $4,$4,$3 | # | Stall | 2T
sw | $4,36($1) | # | Stall | 2T
addiu | $1,$1,4 | # |  | 
sltu | $5,$1,$2 | # | Stall | 2T
bne | $5,$0,loop # |  | Stall | 2T
sw | $4,8($0) | # |  | 
lw | $1,12($0) | # |  | 
main: lw | $1,0($0) | # | $1=0x10 | Memória de | dados
add | $4,$0,$0 | # | $4=0 | Addr | Value
lw | $2,4($0) | # | $2=0x20 | 0x0000000 | 0x10
loop: lw | $3,0($1) | # |  | 0x0000004 | 0x20
O ciclo é executado 4 vezes:
$1[0x10, 0x20[
Nr de instruções executadas no ciclo: 4 * 7 = 28
Nr de instruções executadas fora do ciclo: 3 + 1 = 4
Nr de cycle stalls = 4 * 8 = 32
Nr_cycles = F + (Nr_instructions - 1) + Nr_Cycle_Stalls
= 5 + (28 + 4 - 1) + 32 = 68 T
Aulas 19,20,21,22 - 110

## Slide 111: Exercício 2d
Aulas 19,20,21,22 - 110
Apresente o modo de resolução das situações de hazard de dados, admitindo que o pipeline implementa forwarding para EX e para ID:
main: lw | $1,0($0) | # |  | 
add | $4,$0,$0 | # |  | 
lw | $2,4($0) | # |  | 
loop: lw | $3,0($1) | # |  | 
add | $4,$4,$3 | # | Stall 1T, | FW MEM/WB > EX (RT)
sw | $4,36($1) | # | FW EX/MEM | > EX (RT)
addiu | $1,$1,4 | # |  | 
sltu | $5,$1,$2 | # | FW EX/MEM | > EX (RS)
bne | $5,$0,loop | # | Stall 1T, | FW EX/MEM > ID (RS)
sw | $4,8($0) | # |  | 
lw | $1,12($0) | # |  | 

## Slide 112: Exercício 2e
Aulas 19,20,21,22 - 110
main: lw | $1,0($0) | # |  | 
add | $4,$0,$0 | # |  | 
lw | $2,4($0) | # |  | 
loop: lw | $3,0($1) | # |  | 
add | $4,$4,$3 | # | Stall 1T, | FW MEM/WB > EX (RT)
sw | $4,36($1) | # | FW EX/MEM | > EX (RT)
addiu | $1,$1,4 | # |  | 
sltu | $5,$1,$2 | # | FW EX/MEM | > EX (RS)
bne | $5,$0,loop | # | Stall 1T, | FW EX/MEM > ID (RS)
sw | $4,8($0) | # |  | 
lw | $1,12($0) | # |  | 
Calcule o número de ciclos de relógio que o programa anterior demora a executar num pipeline de 5 fases, com forwarding para EX e para ID, com branches resolvidos em ID e delayed branch, desde o IF da 1ª instrução até à conclusão da última instrução
Nr_cycles = F + (Nr_instructions-1) + Nr_Cycle_Stalls
= 5 + (28 + 4 - 1) + 8 = 44 T (nr of cycle stalls = 4 * 2 = 8T)