## Slide 1
Introdução aos
Sistemas Digitais
Apresentação da disciplina
Introdução aos sistemas digitais
Sistemas de numeração
Aula 1

## Slide 2
Área científica: Arquitetura de Sistemas Computacionais
Cursos: Mestrado Integrado em Engenharia de Computadores e Telemática, Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações,
Escolaridade semanal: 2 horas de aulas teórico-práticas; 2 horas de aulas práticas
Créditos ECTS: 6
Código: 40332
Apresentação da disciplina
O número de créditos ECTS, atribuído a uma disciplina, não indica quantas horas de aulas vão ter. Em vez disso, indica o número de horas espetável que devem estudar para esta disciplina.
1 ECTS = 25-30 horas de estudo. 6 ECTS = 150-180 horas de estudo.
O semestre tem ~15 semanas => devem estudar pelo menos 10 horas por semana.
Estas horas incluem: aulas presenciais, leitura de livros, resolução de exercícios, estudo para testes e exames, etc.

## Slide 3
Avaliação
Nota final = 0.6 × nota teórica + 0.4 × nota pratica
Nota teórica = nota obtida no exame escrito realizado na época de exames
Nota prática obtém-se através da avaliação do tipo "contínuo", resultante de 5 momentos de avaliação:
• Resolução de problemas durante ou fora das aulas - 50%
• Um teste de avaliação realizado na última aula prática - 35%
• Trabalho de casa - 10%
• Qualidade da participação nas aulas - 5%

## Slide 4
Avaliação (cont.)
Os alunos que tenham tido avaliação positiva na componente prática da disciplina de Introdução aos Sistemas Digitais no ano letivo 2013/2014 conservam a respetiva nota a menos que, por escrito, manifestem a intenção de se submeter novamente a avaliação na componente laboratorial. Em todos os outros casos os alunos devem frequentar a componente laboratorial desta disciplina.
A aprovação à disciplina implica uma avaliação global superior ou igual a 9.5 valores sendo que em nenhuma das componentes (teórica e prática) a nota correspondente pode ser inferior a 7.0 valores.

## Slide 5
Avaliação (cont.)
Não haverá registo de faltas nas aulas TP.
Em regime ordinário as aulas práticas são de frequência obrigatória.
O aluno que faltar a mais de 3 aulas práticas (independentemente do caráter justificado ou injustificado das respetivas ausências) ficará automaticamente reprovado, não podendo apresentar-se a qualquer exame da disciplina, durante o ano letivo em curso.

## Slide 6
Avaliação (cont.)
Dado o regime contínuo da avaliação componente prática não haverá, em época normal, exame global final a esta componente a não ser para os estudantes trabalhadores que comprovadamente não tenham frequentado 80% das aulas práticas. Este exame, apenas para trabalhadores estudantes, será de tipo laboratorial, terá duração de 90 minutos e decorrerá no mesmo dia do exame da componente teórica.
Os alunos com o estatuto de trabalhador-estudante que pretendam ser avaliados em regime de avaliação contínua na componente prática da disciplina, deverão declará-lo por escrito, entregando a respetiva declaração, o mais tardar até à segunda aula prática (texto da declaração).

## Slide 7
Aulas práticas
Aconselha-se que os alunos tenham um caderno de registo (logbook) das atividades desenvolvidas destinado exclusivamente a esta disciplina.
Este caderno permite sistematizar o estudo e facilita a preparação para testes e o exame final.

## Slide 8
Docentes
Regente: Augusto Silva
Aulas teórico-práticas: Augusto Silva, Guilherme Campos, Iouliia Skliarova
Aulas práticas: António Pereira, Augusto Silva, Bernardo Cunha, Filipe Silva, Guilherme Campos, Iouliia Skliarova, José Luis Azevedo, Manuel Violas, Tiago Gonçalves
OT
terça-feira -> 10h-11h, salas 23.2.8 e 23.2.10
quinta-feira -> 12h-13h, sala 23.2.5
quarta-feira -> 14h-15h, sala 23.2.5
>= 24.09.2014
em paralelo com as aulas

## Slide 9
Bibliografia recomendada
J.F. Wakerly, Digital design: Principles and practices, 4th edition, 2006, Prentice-Hall;
M. Mano, Digital design, 4th edition, 2006, Prentice-Hall;
M. Dias, Sistemas Digitais – Princípios e Prática, 2ª ed., 2011, FCA;
Z. Kohavi, Niraj K. Jha, Switching and Finite Automata Theory, Cambridge Univ. Press, 2009;
C. Sêrro, Sistemas Digitais: fundamentos algébricos, IST Press, 2003.

## Slide 10
Página da disciplina
http://elearning.ua.pt/
Consultar o guião da disciplina

## Slide 11
Placa
Circuito integrado
Imagem de http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/
Como construir sistemas complexos?
Sistema
computacional
Módulo
Tecnologia de
implementação
+
Função
Lei de Moore
Imagem de http://www.captec-group.com/

## Slide 12
Sistemas digitais
Sistemas analógicos processam sinais que variam no tempo e podem tomar qualquer valor dentro de uma gama.
Em sistemas digitais sinais são modelados como se tomassem sempre um dos (dois) valores discretos.
reprodução de resultados;
facilidade de projeto;
programabilidade;
desempenho;
precisão;

## Slide 13
Álgebra Booleana
Sistemas digitais binários usam dois valores discretos:
0-1
LOW-HIGH
desligado-ligado
FALSE-TRUE
0 volts-5 volts
A álgebra Booleana fornece a base matemática rigorosa baseada em lógica.
Variáveis – sinais lógicos
Valores – 0 e 1 (se uma expressão lógica é falsa, então toma o valor 0; caso seja verdadeira, então toma o valor 1)
Operações – AND, OR, NOT

## Slide 14
Realidade física
Componentes eletrónicos físicos, usados para construir sistemas digitais, são contínuos, não discretos.
Consequentemente, as transições de estado lógico não são instantâneas, podendo-se observar valores intermédios de curta duração.
Sendo assim, a álgebra Booleana descreve o comportamento de sistemas digitais em regime estacionário e não reflete o aspeto dinâmico correspondente ao seu comportamento variante no tempo.
Exemplo:
Comportamento de uma porta NOT
V
Out
+5
0
+5
V
In
Entrada varia de 0V a 5V.
Saída mantém-se a 5V para uma certa gama de valores da entrada, e depois varia rapidamente mas não instantaneamente

## Slide 15
Valores lógicos
Bit (binary digit) – dígito que representa valores lógicos 0 e 1.
Em várias tecnologias digitais os bits são representados com a ajuda de fenómenos físicos diferentes.
Exemplo:
Tecnologia CMOS (Complementary metal-oxide semiconductor)
5.0 V
3.5 V
1.5 V
0.0 V
nível lógico 1 (HIGH)
nível lógico 0 (LOW)
nível não definido
V
0
1
inválido
0
1
entradas
saídas
margem
de ruído

## Slide 16
Sistemas de numeração: notação
Sistemas digitais são construídos de circuitos que processam dígitos binários.
Problemas reais quase nunca são formulados em termos de números binários.
Num sistema de numeração posicional à posição de cada dígito é atribuído um peso. Para uma base r  2, um dígito na posição i tem o peso ri.
Um número D cuja parte inteira inclui p dígitos e a parte fracionária – n dígitos pode ser representado como:
r  2 – base
di  {0,...,r-1} - conjunto de símbolos (alfabeto)
p + n – número de símbolos (p – parte inteira, n – parte fracionária)
Notação:
dígito mais significativo
dígito menos significativo

## Slide 17
Sistemas de numeração: bases e alfabetos
Exemplos:
Sistema decimal
200710 = 2*1000 + 0*100 + 0*10 + 7*1
19.8510 = 1*10 + 9*1 + 8*0.1 + 5*0.01
11001102 = 1*26 + 1*25 + 1*22 + 1*21 = 64 + 32 + 4 + 2 = 10210
101.00112 = 1*22 + 1*20 + 1*2-3 + 1*2-4
Sistema binário
bit mais significativo
bit menos significativo

## Slide 18
Sistemas de numeração: exemplos
Exemplos:
Sistema octal
35778 = 3*83 + 5*82 + 7*81 + 7*80 = 191910
35.778 = 3*81 + 5*80 + 7*8-1 + 7*8-2
Sistema hexadecimal
200716 = 2*163 + 7*160 = 819910
7D716 = 7*162 + 13*161 + 7*160 = 200710
A.2C16 = 10*160 + 2*16-1 + 12*16-2

## Slide 19
Correspondência entre sistemas de numeração
binário | decimal | octal | hexadecimal
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
10 | 2 | 2 | 2
11 | 3 | 3 | 3
100 | 4 | 4 | 4
101 | 5 | 5 | 5
110 | 6 | 6 | 6
111 | 7 | 7 | 7
1000 | 8 | 10 | 8
1001 | 9 | 11 | 9
1010 | 10 | 12 | A
1011 | 11 | 13 | B
1100 | 12 | 14 | C
1101 | 13 | 15 | D
1110 | 14 | 16 | E
1111 | 15 | 17 | F

## Slide 20
Mudança de base: parte inteira
A conversão de um número decimal N inteiro para qualquer outra base r pode ser realizada através de divisões sucessivas do N por r até que o resultado da divisão se torne nulo.
Exemplos:
Conversão para binário
2510 = ???2
25
2
12
24
1
2
12
0
2
6
0
6
2
3
1
2
1
2610 = ???16
Conversão para hexadecimal
2510 = 2
26
16
1
16
10
2610 = 16
A
2
0
0
1
16
0
0
1

## Slide 21
Mudança de base: parte fracionária
A conversão da parte fracionária F de um número decimal para qualquer outra base r pode ser realizada através de multiplicações sucessivas da F por r até que seja atingida a precisão desejada.
Exemplos:
Conversão para binário
0.687510 = ???2
0.2510 = ???16
Conversão para hexadecimal
0.687510 = 0. 2
0.2510 = 0. 16
0.6875
2
---------
.3750
1
0
2
---------
.750
0
0
2
---------
. 50
1
2
---------
.00
0
1
0
0.25
16
---------
.00
4
0

## Slide 22
Mudança de base: parte fracionária (cont.)
O número de dígitos significativos da parte fracionária deve ser consistente com os erros de representação nas bases inicial e final.
Para que a mudança de base não traga acréscimo de precisão:
r1 – base inicial
r2 – base final
n1 – número de dígitos fracionários na base inicial r1
n2 – número de dígitos fracionários na base final r2
A.2C16 = 10*160 + 2*16-1 + 12*16-2 = 10 + 0.125 + 0.046875 = 10.171875 = 10.1710
101.00112 = 1*22 + 1*20 + 1*2-3 + 1*2-4 = 4 + 1 + 0.125 + 0.0625 = 5.1875 = 5.210
Exemplos:
0.687510 = ???2
0.687510 = 0.10112
0.687510 = 0.10110000000002

## Slide 23
Mudança de base: casos especiais
Quando é necessário converter um número da base r1 para a base r2 e se r1=r2x, então cada dígito da base r1 pode ser convertido diretamente para x dígitos em base r2.
753.68 = 111 101 011 . 1102
Exemplos:
Conversão de octal para binário
r1 = 8, r2 = 2, 8 = 23
=> cada dígito octal pode ser representado por 3 dígitos binários
A5.E16 = 1010 0101 . 11102
Conversão de hexadecimal para binário
r1 = 16, r2 = 2, 16 = 24
=> cada dígito hexadecimal pode ser representado por 4 dígitos binários

## Slide 24
Mudança de base: casos especiais (cont.)
Problema inverso: quando é necessário converter um número da base r2 para a base r1 e se r1=r2x, então cada subsequência disjunta de x dígitos em base r2 origina um dígito na base r1.
1 101 . 0102 = 15 . 28
Exemplos:
Conversão de binário para octal
r1 = 8, r2 = 2, 8 = 23
=> cada três dígitos binários correspondem a um dígito octal
110 0101 11002 = 65C16
Conversão de binário para hexadecimal
r1 = 16, r2 = 2, 16 = 24
=> cada quatro dígitos binários correspondem a um dígito hexadecimal

## Slide 25
Exercícios
Explique a Lei de Moore.
Quais são vantagens de sistemas digitais comparando-os com sistemas analógicos?
Quando a saída de uma porta OR está a 0?
Quando a saída de uma porta AND está a 1?
Explique o que é margem de ruído?

## Slide 26
= 27318 = 5D916 = 149710
= 0010100111002 = 29C16 = 66810
= 11000000110111102 = 1403368 = 4937410
= 11011002 = 1548 = 6C16
Converta os números seguintes para as bases 2, 8, 10 e 16.
101110110012
12348
C0DE16
10810
15.4610
= 1111.0111012 = 17.358 = F.716
Exercícios (cont.)