## Slide 1
Introdução aos
Sistemas Digitais
Algebra de Boole
Postulados
Teoremas e expressões
Simplificação algébrica

## Slide 2
Circuitos combinatórios
Um circuito digital combinatório possui:
uma ou mais entradas digitais;
uma ou mais saídas digitais;
uma especificação funcional que descreve cada saída em função dos valores das entradas;
uma especificação temporal que inclui, pelo menos, o tempo máximo que o circuito vai demorar para produzir valores de saída a partir de um conjunto arbitrário de valores de entrada (válidos e estáveis) -> tempo de propagação.
Circuito digital
x1
x2
x3
x4
x5
(gerar na saída valor ‘1’ se pelo menos 3 das 5 entradas estão a ‘1’; caso contrário gerar ‘0’)
y1
(saída válida será gerada passados, no máximo, 2 s após a receção de entradas válidas)

## Slide 3
Álgebra de Boole
Álgebra de Boole binária - é um instrumento matemático que permite descrever relações funcionais entre as entradas e saídas de um circuito digital.
Álgebra de Boole é uma estrutura matemática baseada num conjunto {B,+, }, satisfazendo o seguinte conjunto de postulados:
Fecho (as operações são fechadas em B)
Comutatividade
Elementos neutros
Distributividade mútua
Complementação
Cardinalidade

## Slide 4
Postulados
P1 - fecho: ambas as operações são fechadas em B:
P2 - comutatividade
P3 – elementos neutros

## Slide 5
Postulados (cont.)
P4 – distributividade mútua
P5 - complementação
P6 – cardinalidade

## Slide 6
Álgebra de Boole binária
Se #B = 2, temos álgebra de Boole a dois valores (B={0,1}), b0=0, b1=1.
Operadores:
Expressões - conjunto de variáveis e/ou constantes 0 e 1 associadas por operadores

## Slide 7
Teoremas
Idempotência bB b  b = b e b + b = b
Unicidade do elemento neutro
  Sejam 0a e 0b tal que b + 0a = b + 0b = b
0a + 0b = 0a P3
0b + 0a = 0b P3
0a + 0b = 0b P2
=> 0a = 0b
b  b = b  b + 0 = b  b + b b = b  (b + b) = b  1 = b
P3
P5
P4
P5
P3

## Slide 8
Teoremas (cont.)
Elemento absorvente bB b  0 = 0
b + 1 = 1
Unicidade do complemento
Absorção x,yB x + x  y = x
x  (x + y) = x
x + x  y = x  1 + x  y = x  (1 + y) = x  1 = x
P3
P4
P3
Simplificação x,yB x +x  y = x + y
x  (x +y) = x  y
b  0 = b  0 + 0 = b  0 + b b = b  (0 +b) = b b = 0
P3
P5
P4
P3
P5

## Slide 9
Teoremas (cont.)
Adjacência x,yB x  y + x y = x
(x + y)  (x +y) = x
Consenso x,y,zB x  y +x  z + y  z = x  y +x  z
(x + y)  (x + z)  (y + z) = (x + y)  (x + z)
Associatividade x,y,zB (x  y)  z = x  (y  z)
(x + y) + z = x + (y + z)
x  y + x y = x  (y +y) = x  1 = x
P4
P5
P3
Involução xB x = x
indução perfeita:

## Slide 10
Leis de DeMorgan
x,yB x + y =x y e x  y =x +y
(x + y)  (x y) = x x y +x  y y = 0
P4
P5, elemento absorvente, idempotência
Generalização para n variáveis:

## Slide 11
Princípio da dualidade
Todo o teorema ou identidade algébrica dedutível a partir dos postulados da álgebra de Boole conserva a validade se as operações (+) e (.) e os elementos neutros forem trocados.
Exemplos:
[ (x +y)  (z + 1) ]D = (x  y) + (z  0)

## Slide 12
Conjunto completo de operadores
- conjunto de operadores a partir dos quais se pode representar qualquer função booleana.
  { AND, OR, NOT }
  { AND, NOT }
  { OR, NOT }
  { NAND }
  { NOR }
  ...

## Slide 13
Operadores NAND e NOR
Para escrever uma expressão booleana apenas com operadores NAND deve-se primeiro colocá-la na forma da soma de produtos e a seguir aplicar o teorema de involução e as leis de DeMorgan
Exemplos:
Para escrever uma expressão booleana apenas com operadores NOR deve-se primeiro colocá-la na forma do produto de somas e a seguir aplicar o teorema de involução e as leis de DeMorgan

## Slide 14
Funções booleanas
Uma função booleana é uma correspondência que associa um elemento do conjunto B={0,1} a cada uma das 2n combinações possíveis que as variáveis podem assumir.
Sistema digital
x1
x2
...
xn
y1
y2
...
ym
Existem 2m×2n funções booleanas diferentes que podem ser implementadas num sistema digital com n entradas e m saídas.
Exemplos:
Para n=1, m=1: 21×21 = 4
Para n=4, m=3: 23×24 = 248= 281 474 976 710 656

## Slide 15
Funções duais
Para obter a função dual de f, deve-se aplicar o princípio de dualidade a f.
Uma função f é auto-dual se f = fD =>
Exemplo:

## Slide 16
Representação de funções
tabular (tabela de verdade)
algébrica
esquemática (circuitos lógicos)
Representação tabular é única:
Representação algébrica inclui frequentemente termos redundantes:
=> necessidade de simplificação
Representação esquemática:

## Slide 17
Prove que o operador NAND é funcionalmente completo
Quantas funções booleanas diferentes se pode implementar num sistema digital com 2 entradas e 1 saída
Exercícios
Verifique se as funções seguintes são auto-duais:
Prove o teorema de consenso: x,y,zB x  y +x  z + y  z = x  y +x  z
Prove o teorema de simplificação: x,yB x +x  y = x + y
As expressões seguintes estão corretas?

## Slide 18
Exercícios (cont.)
Exprima a função y na forma mais simples recorrendo a operadores NAND.
Exprima a função y na forma mais simples recorrendo a operadores NOR.

## Slide 19
Teorema de Shannon
Formas canónicas
Irrelevâncias
Minimização algébrica de funções Booleanas
Introdução aos
Sistemas Digitais

## Slide 20
Termos mínimo e máximo
Termo mínimo de ordem i ( mi ) - produto lógico de n variáveis booleanas independentes, em que cada uma delas aparece uma e uma só vez, não complementada ou complementada consoante toma valores 1 ou 0, respetivamente, na i-ésima combinação das variáveis independentes.
Termo máximo de ordem i ( Mi ) - soma lógica de n variáveis booleanas independentes, em que cada uma delas aparece uma e uma só vez, não complementada ou complementada consoante toma valores 0 ou 1, respetivamente, na i-ésima combinação das variáveis independentes.

## Slide 21
Expansão de Shannon
Qualquer função f(x0, x1,...,xn-1) pode ser representada na forma seguinte:
Indução perfeita:
Se x0 = 0 temos:
Se x0 = 1 temos:

## Slide 22
1ª forma canónica
Estendendo para 2 variáveis:
Continuando a expansão até xn-1 pode-se obter a 1ª forma canónica:
Forma normal disjuntiva
DNF – disjunctive normal form

## Slide 23
Formas canónicas
2ª forma canónica:
Forma normal conjuntiva
CNF – conjunctive normal form
3ª forma canónica:
4ª forma canónica:

## Slide 24
Implementação de funções
2ª forma canónica:
3ª forma canónica:
4ª forma canónica:
1ª forma canónica:
AND-OR
OR-AND
NAND-NAND
NOR-NOR

## Slide 25
Formas canónicas (cont.)
Exemplo:
Determinar as formas canónicas da função f(x,y,z)
1ª:
2ª:
3ª:
4ª:

## Slide 26
Formas canónicas (cont.)
Exemplo:
Determinar as formas canónicas da função f(x,y,z)
1ª:
2ª:
3ª:
4ª:

## Slide 27
Irrelevâncias
Condições irrelevantes – combinações das variáveis de entrada para as quais a saída não se conhece ou é irrelevante.
x – don’t care
O circuito real para todas as condições irrelevantes vai produzir nas saídas quaisquer valores válidos (0 ou 1).
O projetista tem a liberdade de atribuir valores 0 ou 1 às saídas respetivas.

## Slide 28
Condições irrelevantes e formas canónicas
1ª:
2ª:
3ª:
4ª:

## Slide 29
Análise de circuitos
Quê função é realizada no circuito seguinte?
Quantos níveis de atraso tem o circuito?
É possível reduzir o número de níveis de atraso?
É possível implementar o circuito só com portas NAND?
É possível reduzir o número de componentes?

## Slide 30
Análise de circuitos
Compare os circuitos seguintes em termos de custos de implementação.
Será que os circuitos realizam a mesma função lógica?

## Slide 31
Exercícios
Represente nas formas canónicas a função f:
Minimize esta função aplicando métodos de minimização algébrica que conhece.

## Slide 32
Exercícios (cont.)
Minimize funções seguintes aplicando métodos de minimização algébrica:

## Slide 33
Minimização de funções Booleanas
Método de Karnaugh
Introdução aos
Sistemas Digitais

## Slide 34
Minimização de funções
Aplicando o teorema de adjacência a dois primeiros termos:
(absorção, simplificação)
(complementação, elemento absorvente)
(simplificação)
4 termos, 8 literais
2 literais
Expressões irredutíveis podem não ser mínimas
Pode existir mais que uma expressão mínima
O processo de simplificações está sujeito a erros

## Slide 35
Critérios de minimização
Para circuitos a dois níveis pode-se estabelecer seguintes critérios de minimização:
Minimizar o número de termos (número de portas do 1º nível do circuito e número de entradas no 2º nível do circuito).
Minimizar o número de literais (número de entradas nas portas do 1º nível do circuito).
Os métodos de minimização não consideram o custo de inversão das variáveis de entrada.
3 termos, 7 literais
4 termos, 12 literais
Exemplos:
2 termos, 4 literais
2 termos, 3 literais

## Slide 36
Minimização de circuitos AND-OR
A soma de produtos mínima da função f é a soma de produtos que tem o número mínimo de produtos e o número mínimo de literais (comparando com todas as outras somas de produtos que possam existir com o mesmo número de produtos).
Todos os métodos de minimização são baseados na aplicação do teorema de adjacência:
x,yB x  y + x y = x
(x + y)  (x +y) = x
Exemplo:
3 termos, 9 literais
3 termos, 9 literais
4 termos, 12 literais

## Slide 37
Mapas de Karnaugh
Um mapa de Karnaugh é a representação gráfica da tabela de verdade de uma função lógica.

## Slide 38
Método de Karnaugh (3 variáveis)
2 implicantes primos
4 células distintas
2 implicantes primos essenciais

## Slide 39
Método de Karnaugh (4 variáveis)
4 implicantes primos
4 células distintas
2 implicantes primos essenciais

## Slide 40
Método de Karnaugh (5 variáveis)
2 implicantes primos
8 células distintas
2 implicantes primos essenciais
a=0
a=1

## Slide 41
Método de Karnaugh
Preencher o mapa de Karnaugh.
Encontrar todos os implicantes primos.
O implicante primo da função f é um produto p que implica f, tal que se removêssemos um literal do p o produto resultante já não vai implicar f.
Uma função p implica a função lógica f se em todos os casos quando p = ‘1’, f também é igual a ‘1’.
Num mapa de Karnaugh, o implicante primo é um conjunto de 2n células adjacentes que contêm valores ‘1’ e tais que se tentássemos expandir o conjunto até 2n+1 células este passará a incluir células com ‘0’.
Marcar no mapa todas as células distintas – células que só são cobertas por um único implicante primo.
Encontrar todos os implicantes primos essenciais – implicantes primos que cobrem uma ou mais células distintas.
Incluir na soma mínima todos os implicantes primos essenciais e dos restantes implicantes primos escolher o menor número daqueles que contêm menos literais.

## Slide 42
Minimização de circuitos OR-AND
O produto de somas mínimo da função f é o produto de somas que tem o número mínimo de somas e o número mínimo de literais (comparando com todos os outros produtos de somas que possam existir com o mesmo número de somas).
A minimização pode ser feita aplicando o princípio da dualidade e analisando células com ‘0’ no mapa de Karnaugh.

## Slide 43
Circuitos OR-AND (4 variáveis)
3 implicados primos
8 células distintas
3 implicados primos essenciais

## Slide 44
No mapa de Karnaugh as combinações irrelevantes deverão assumir valores que permitem reduzir o número de literais em cada um dos implicantes (implicados) primos (i.e. permitem aumentar as dimensões de cada conjunto de 2n células).
Condições irrelevantes

## Slide 45
Exercícios
Obtenha a forma mínima da função f na soma de produtos e produto de somas com o método de Karnaugh.
Determine a forma mínima das funções representadas nos seguintes mapas de Karnaugh (na soma de produtos e produto de somas):

## Slide 46
Exercícios (cont.)
Encontre exemplos de funções de 4 variáveis que obedeçam aos seguintes critérios:
têm duas formas mínimas;
a soma de produtos mínima e o produto de somas mínimo têm o mesmo número de termos e literais;
a soma de produtos mínima tem menos termos e literais que o produto de somas mínimo;
a soma de produtos mínima tem mais termos e literais que o produto de somas mínimo.

## Slide 47
Preencha diretamente o mapa de Karnaugh da seguinte função e obtenha a soma de produtos mínima:
Encontre um exemplo de função de 3 variáveis para a qual a soma de produtos mínima tem menos termos e literais que o produto de somas mínimo.
Exercícios (cont.)
Quantos implicantes primos e implicantes primos essenciais tem a função seguinte?

## Slide 48
Síntese de circuitos combinatórios
Manipulação de circuitos
Introdução aos
Sistemas Digitais

## Slide 49
Síntese de circuitos
Partir de uma descrição da função pretendida e sintetizar o circuito que implementa esta função.
Construa um controlador de display de 7 segmentos (para representar dígitos decimais).
Identificar entradas e saídas.
Construir a tabela de verdade.
Obter expressão mínima para a(s) saída(s).
Desenhar o circuito.
Exemplo:
0,1,…,9
?

## Slide 50
Controlador de display de 7 segmentos
0,1,…,9
?
BCD | número | segmentos individuais |  |  |  |  |  | 
 |  | a | b | c | d | e | f | g
0000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
0001 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 
0010 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
0011 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
0100 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
0101 | 5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
0110 | 6 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0111 | 7 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
1000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1001 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
101x | x | x | x | x | x | x | x | x
11xx | x | x | x | x | x | x | x | x
BCD(3)
BCD(2)
BCD(1)
BCD(0)
controlador

## Slide 51
Controlador de display de 7 segmentos
BCD(3)
BCD(2)
BCD(1)
BCD(0)
controlador
Obter expressões mínimas para as saídas a..g (por exemplo com o método de Karnaugh).
Realizar as funções obtidas
a(BCD(3), BCD(2), BCD(1), BCD(0))
..
g(BCD(3), BCD(2), BCD(1), BCD(0))
com portas lógicas elementares (ou outros blocos mais complexos – matéria das próximas aulas).

## Slide 52
Nomes de sinais
Para clarificar a interpretação de circuitos deve-se indicar explicitamente que sinais são ativos Low (nome_de_sinal_L) e que sinais são ativos High (nome_de_sinal) .
Um sinal está ativo a High se este força uma ação ou denota uma condição quando está a 1.
Um sinal está ativo a Low se este força uma ação ou denota uma condição quando está a 0.
Exemplo:
Realizar ação Go se os sinais Ready (ativo a Low) e Request (ativo a High) forem ativados.

## Slide 53
Projeto bubble-to-bubble
Convém, sempre que possível, praticar bubble-to-bubble design que permite simplificar o entendimento da função dum circuito desenhando-o de modo que as inversões existentes cancelam umas outras.
De acordo com a lei de DeMorgan:
=
=
=
=

## Slide 54
Projeto bubble-to-bubble (cont.)

## Slide 55
Conversão de formas (AND-OR -> NAND-NAND)
Um circuito AND-OR a 2 níveis pode ser convertido num circuito NAND-NAND a 2 níveis invertendo as saídas das portas do 1º nível e as entradas das portas do 2º nível.
De acordo com a lei de DeMorgan:
=

## Slide 56
Conversão de formas (OR-AND -> NOR-NOR)
Um circuito OR-AND a 2 níveis pode ser convertido num circuito NOR-NOR a 2 níveis invertendo as saídas das portas do 1º nível e as entradas das portas do 2º nível.
De acordo com a lei de DeMorgan:
=

## Slide 57
Conversão de formas (AND-OR -> NOR-NOR)
Um circuito AND-OR a 2 níveis pode ser convertido num circuito NOR-NOR a 2 níveis invertendo duas vezes as entradas das portas do 1º nível e as saídas das portas do 2º nível.
De acordo com a lei de DeMorgan:
=

## Slide 58
Conversão de formas (OR-AND -> NAND-NAND)
Um circuito OR-AND a 2 níveis pode ser convertido num circuito NAND-NAND a 2 níveis invertendo duas vezes as entradas das portas do 1º nível e as saídas das portas do 2º nível.
De acordo com a lei de DeMorgan:
=

## Slide 59
Conversão de circuitos multi-nível
Um circuito AND-OR multi-nível pode ser convertido num circuito NAND-NAND multi-nível invertendo as saídas das portas dos níveis ímpares e as entradas das portas dos níveis pares.
Um circuito OR-AND multi-nível pode ser convertido num circuito NOR-NOR multi-nível invertendo as saídas das portas dos níveis ímpares e as entradas das portas dos níveis pares.
Um circuito AND-OR multi-nível pode ser convertido num circuito NOR-NOR multi-nível invertendo duas vezes as entradas das portas dos níveis ímpares e as saídas das portas dos níveis pares.
Um circuito OR-AND multi-nível pode ser convertido num circuito NAND-NAND multi-nível invertendo duas vezes as entradas das portas dos níveis ímpares e as saídas das portas dos níveis pares.

## Slide 60
Conversão de circuitos multi-nível (cont.)
Exemplo:
Converta o circuito seguinte em circuitos NAND-NAND e NOR-NOR.
nível 1
nível 2
nível 3
nível 4

## Slide 61
Exercícios
Represente o circuito nas formas NOR-NOR e NAND-NAND.